ТРУДЫ ГОСНИТИ.

ТОМ № 108

УДК 631.15:33

Организационно-технологические приемы, обеспечивающие повышение эффективности использования техники МТС

Н.И. Агафонов, д.т.н.

(Государственное научное учреждение Северо-Кавказский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии г. Зерноград, телефон 8 (86359) 42-2-80 СКНИИМЭСХ:

e-mail: vniptim@gmail.com)

Аннотация

Автором рассмотрены причины недостаточно высокой эффективности современных машинно-технологических станций. Предлагаются меры по улучшению их производственной деятельности.

Ключевые слова: машинно-технологические станции (МТС), дневная выработка, машинно-тракторный парк, эксплуатационные издержки.

УДК 621.9.08

Устойчивость работы измерительного модуля

при ремонтных работах

Г.М. Тромпет, доцент, В.А. Александров, доцент, зав.кафедрой

(ГОУ ВПО Уральский федеральный университет им.первого Президента России Б.Н.Ельцина, ФГОУ ВПО Уральская государственная сельскохозяйственная академия, г.Екатеринбург, тел.: (343)374-03-62; e-mail: alexandrov_vikt@ mail.ru)

Аннотация

Рассматривается устойчивость работы измерительного модуля для контроля качества деталей на металлорежущих станках в ремонтных работах.

Ключевые слова: измерительный модуль, устойчивость работы системы контроля.

УДК 629.3.014.2.005.93.

Факторы,  влияющие на параметры диагностирования: расход

и давление картерных газов

Е.В. Николаев, м.н.с. ГНУ ГОСНИТИ

Россельхозакадемии, г.Москва

(8(495)371-64-39; e-mail: ecoserv@mail.ru)

Аннотация

В статье рассмотрены проблемы диагностирования  автотракторных двигателей по параметрам  расхода и давления картерных газов. Представлены результаты исследований влияние ряда факторов на расход картерных газов. Статья будет интересна инженерам технического сервиса, механизаторам, студентам и аспирантам, обучающимся по соответствующим специальностям.

Ключевые слова: диагностирование, технические показатели, определение технического состояния цилиндропоршневой группы, методы технического контроля.

УДК 631.37:621.822.6:620.19

Диагностирование подшипников качения

со структурно-энергетических позиций

А.А. Серегин, к.т.н., профессор; В.А. Скляр, к.т.н., научный сотрудник;

С.П. Псюкало, к.т.н., ассистент; А.В. Скляр, к.т.н., ассистент

(Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия», г. Зерноград, тел. 8(863)593-44-29).

Аннотация

В статье представлены результаты металлографических исследований по определению накопленной плотности внутренней упругой энергии деталями роликовых подшипников. Полученные результаты дают возможность диагностировать подшипники на остаточный ресурс.

Ключевые слова: подшипник, твердость, энергия, износ, диагностика, ресурс.

УДК 621.436.001.41

Расчетно-теоретическое обоснование процесса холодной обкатки автотракторных двигателей со статико-динамическим нагружением

С.В. Тимохин, профессор, д.т.н.; О.А. Царев, старший преподаватель, к.т.н.; Ю.В. Гуськов, профессор, к.т.н.

(ФГОУ ВПО «Пензенская Государственная Сельскохозяйственная Академия», г. Пенза, тел. (8412) 62-85-79,  e-mail: Olzar81@mail.ru)

Аннотация

Представлено расчетно-теоретическое обоснование нагрузочно-скоростных режимов холодной обкатки ДВС со статико-динамическим нагружением сопряжений ДВС с учетом конструктивно-кинематических параметров ДВС, торсиона и приводной станции, а также систем подачи масла и управления.

Ключевые слова: холодная обкатка, статико-динамическое нагружение, расчетно-теоретическое обоснование режимов.

УДК 621.81

Влияние износа шарниров роликовой цепи

на работу цепной передачи

Е.В. Усова, к.т.н., старший преподаватель Азово-Черноморской государственной аграрноинженерной академии (АЧГАА).

А.С. Усов, студент АЧГАА.

(Адрес: 347740, г. Зерноград, Ростовской обл., ул. Социалистическая, д. 39, кв. 6. Тел. (8-86359) 35-5-52)

Аннотация

В статье рассмотрен механизм работы передачи роликовой цепью в процессе износа ее шарниров. Показано, что разное удлинение шага наружных и внутренних звеньев от износа шарниров роликовой цепи ухудшает работу передачи. При этом сокращается срок ее службы и ухудшается кинематика ее работы. Показано несоответствие установленного норматива на выбраковку цепей возможностям звездочек и указанна причина этого несоответствия.

Ключевые слова: роликовые цепи, долговечность, износ.

УДК 629.3.014.2.005.93.

Определение технического состояния цилиндро-поршневой

группы по расходу картерных газов

Е.М. Филиппова, Е.В. Николаев,

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

тел.8(499)174-82-11; e-mai: ecoserv@mail.ru

Аннотация

В статье рассмотрены основные проблемы современного диагностирования  цилиндропоршневой группы двигателей внутреннего сгорания. Дана краткая характеристика основных методов  диагностирования ЦПГ  с указанием их преимуществ и недостатков. Статья будет интересна инженерам технического сервиса, механизаторам, студентам и аспирантам, обучающимся по соответствующим специальностям.

Ключевые слова: диагностирование, технические показатели, определение технического состояния цилиндропоршневой группы, методы технического контроля.

УДК 629.3.014

Внедрение технологии безразборного ремонта машин с применением специальных добавок в топливо и масло в республике Татарстан

Н.Р. Адигамов, зав. кафедрой «Ремонт машин», д.т.н., доцент

(Казанский государственный аграрный университет, Казань, т.с. 89178907020, Е-mail: Alfia.kqsha@mail.ru)

С.Н.  Шарифуллин, профессор кафедры «Механизация АПК», д.т.н.

(Филиал Камской государственной инженерно-экономической академии, Чистополь, Республика Татарстан, т.с. 89050204443, Е-mail: Saidchist@mail.ru)

И.Ф Пустовой, технический директор

( ООО «РеалИнПроект», СПб, т.с. 89633129262, Е-mail: realinproekt@mail.ru)

Н.И. Пустовой, ведущий инженер

( ООО «РеалИнПроект», СПб, т.с. 89619014912, Е-mail: realinproekt@mail.ru)

Аннотация

Рассмотрено состояние вопроса безразборного ремонта машин с применением специальных добавок в топливо и масло. Отражены нерешенные проблемы этой технологии. Авторы считают, что в настоящее время имеются условия для возврата к данной технологии. В качестве примера приведены некоторые результаты обработки агрегатов агротехники по ЭРС-технологии.

Ключевые слова: безразборный ремонт, добавка, присадка, модернизация, агротехника, модификация, ресурс.

УДК 631.1:004.42

Применение информационных подходов в технической эксплуатации зерноуборочных комбайнов

с использованием карманного компьютера

В.В. Альт, директор, член-кор. Россельхозакадемии, С.Н. Ольшевский, заведующий лабораторией, к.т.н., Е.А. Лапченко, м.н.с.

(Государственное научное учреждение Сибирский физико-технический институт аграрных проблем Россельхозакадемии, Новосибирск

(383) 348-66-20, ols@ngs.ru)

Аннотация

Рассмотрены факторы, влияющие на качество проведения технологического процесса уборки зерновых, их связь с потерями, сезонной выработкой зерноуборочного комбайна и обосновано направление повышения эффективности использования комбайна за счет применения информационных технологий в технической эксплуатации сельскохозяйственных машин.

Ключевые слова: Информационная система, эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт,  зерноуборочный комбайн.

УДК 631.363.21

Повышение ресурса рабочих органов дробилок

зерна методами их упрочнения и восстановления

Н.Ф. Баранов, заведующий кафедрой ремонта машин, профессор;

Р.Ф. Курбанов, заведующий кафедрой эксплуатации МТП, профессор;

А.А. Бажин, старший преподаватель кафедры ремонта машин

(ФГОУ ВПО Вятская ГСХА, г. Киров, тел. 673990 E-mail: info@vgcha.info)

Аннотация

В статье изложены основные результаты исследований по повышению ресурса молотковых дробилок зерна путем оптимизации конструктивных параметров молотков, упрочнения и восстановления изношенных поверхностей.

Ключевые слова: молотковые дробилки, молотки прямоугольной и ступенчатой формы, износ, ресурс, повышение ресурса, удельные энергозатраты.

УДК 631.372: 621.833.1

Применение антифрикционной ресурсовосстанавливающей композиции (АРВК) для повышения износостойкости  шестерен масляных насосов гидравлических систем

В.И. Белый, к.т.н., ассистент

(ФГОУ ВПО «Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия», г. Зерноград, 8(928)6019642, victorbely@mail.ru)

Аннотация

В статье представлены результаты исследований, показателей шероховатости рабочих поверхностей зубьев шестерен масляного насоса гидравлической системы коробки передач при применении антифрикционной ресурсовосстанавливающей композиции (АРВК). Результаты исследований могут быть применены для разработки рекомендаций по применению АРВК для повышения износостойкости узлов гидравлических систем тракторов.

Ключевые слова: зубчатое зацепление, масляный насос, шероховатость, антифрикционная ресурсовосстанавливающая композиция.

УДК 631.15

Аспекты структуры, информационного и экспертно-диагностического обеспечения системы технического сервиса в агропомышленном комплексе

Г.П. Бут, доцент,

В.Н. Хрянин, заведующий кафедрой, доцент, к.т.н.,

В.Б. Ломухин, доцент, доцент, к.т.н.,

А.А. Малышко, доцент, к.т.н.

(Новосибирский государственный аграрный университет, Инженерный институт, кафедра «Надежность и ремонт машин», 630039, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 160,

E-mail: hryaninvn@mail.ru,

тел/факс (383) 267-35-07, тел. (383) 267-34-14

Аннотация

Представлены методологические подходы к построению системы технического сервиса в АПК. Изложены принципы построения информационных систем для сферы технического сервиса. Обосновывается целесообразность формирования экспертно-диагностических структурных подразделений. Высказано предложение о создании региональных трибологических центров для реализации технологий обработки деталей трибосоединений защитно-восстановительными препаратами.

Ключевые слова: целостная система технического сервиса, служба фирменного сопровождения, информационное сопровождение, статус, конкурентоспособность, логистика, экология, регулирование, оперативность, качество, экспертиза, трибосоединение, защитно-восстановительные препараты, ремонтно-восстановительные составы.

УДК 621.833

Исследование материала разрушенной шестерни

автотракторной техники

Г.Г. Винокуров,, к.т.н.;

С.П. Яковлева, зав. отделом материаловедения, д.т.н.;

М.И. Васильева,  к.т.н.;

Лебедев Д.И.

(Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН,

г. Якутск, тел.(4112) 39-05-73, е-mail: g.g.vinokurov@iptpn.ysn.ru)

Аннотация

Проведены аналитические исследования материала шестерни коробки передач трансмиссии  трактора МТЗ-80, разрушившейся при эксплуатации техники в условиях Севера. Выявлены основные причины преждевременного разрушения шестерни.

Ключевые слова: автотракторная техника, шестерня, химико-термическая обработка, микроструктура, микротвердость,  разрушение.

УДК 631.365.55

Экономия трудовых ресурсов  при техническом обслуживании и ремонте автомобилей.

И.З. Галиуллин, к.э.н., доцент,

Д.М. Ибрагимов, З.Г. Гафиятуллина

(Башкирский государственный аграрный университет,

г.Уфа, т. 8-3472- 41-64-13, g_ilnur@bashnet.ru)

Аннотация

Статья посвящена проблеме ресурсосбережения при проведении технического обслуживания и ремонта автомобилей и методике расчета себестоимости проведения ремонта.

Ключевые слова: автотранспортное предприятие, ресурсосбережение, трудовые и энергетические ресурсы.

УДК 331.4.003,12:621-051

Условия труда работников, занятых на производстве машин и оборудования

И.В. Гальянов д.т.н., профессор; Т.С. Прокошина , ст. преподаватель

(ФГОУ ВПО Орловский государственный аграрный университет,

г. Орел, proka@rambler.ru)

Аннотация

В работе проведена оценка условий труда работников, занятых в производстве машин и оборудования, приведены статистические данные по числу работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, работающих под воздействием высокого уровня шума, работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности.

Ключевые слова: Условия труда, вредные производственные факторы, санитарно-гигиенические нормы

УДК 629.032

Обоснование автоматической блокировки полуоси

буксующего колеса мобильной машины

Ю.Г. Горшков, д.т.н.; Ю.Б. Четыркин, к.т.н.,

А.Г. Попова, к.т.н., Е.В. Шаманова, к.т.н., Х.Б. Тошов

Аннотация

В статье представлено обоснование автоматической конструкции блокировки полуоси буксующего колеса, которая позволяет повысить тягово-сцепные свойства и проходимости колесных машин. Представлена система сил, действующих при зацеплении зубьев ведущего и ведомого дисков.

Ключевые слова: буксующее колесо, полуось, ведомый и ведущий диски, зубчатое эвольвентное зацепление, дифференциал.

УДК  (331.4:631.145(: 504.064.36

Мониторинг показателей профессионального риска

на предприятиях АПК

Н.Н. Грачев,  к.э.н., А.В. Денисов

(Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации агрохимического обслуживания сельского хозяйства (ГНУ ВНИМС Россельхозакадемии),

г. Рязань, т.:(4912) 98-56-73,  vnims@rambler.ru

Аннотация

Разработаны модель и алгоритм расчета показателей и индикаторов мониторинга условий труда на предприятиях АПК для различных уровней управления: рабочее место – предприятие – муниципальное образование – регион – федеральный округ – Российская Федерация.

Ключевые слова: модель, алгоритм, условия труда, показатели, мониторинг, предприятия АПК, уровни управления.

УДК 621.43-242

Результаты расчетного исследования микрорельефа

зеркала цилиндра

А.Г. Кириллов, к.т.н., доцент

А.С. Ратников , аспирант

(Владимирский государственный университет,

г. Владимир, 8-4922-479914, nirat315@vlsu.ru)

Аннотация

Представлены результаты расчета гидродинамических и трибологических показателей для различных объектов (микротопографии цилиндра) дизеля ТМЗ-450Д. Получено подтверждение эффективности применения микрорельефа на зеркале цилиндра, достигаемой за счет увеличения гидродинамической несущей способности сопряжения «поршневое кольцо-цилиндр» и снижения тем самым интенсивности изнашивания и трения смазываемых деталей.

Ключевые слова: цилиндр, кольцо, износ, микрорельеф.

УДК 621.822; 621.763

Повышение долговечности поддерживающего ролика картофелекопателя путем реконструкции подшипникового узла

И.Н. Колодяжная, старший преподаватель,

Г.А. Борисов, д.т.н., профессор

( ФГОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П. А. Костычева»)

г. Рязань, тел: 8(4912)-35-37-94; 8-910-621-75-90; E-mail:kin1958@rambler.ru

Аннотация

Статья посвящена решению вопроса о повышении долговечности подшипникового узла поддерживающего ролика за счет замены подшипника качения на подшипник скольжения из неметаллического материала полиформальдегида СТД.

Ключевые слова: абразивный износ, картофелекопатель, поддерживающий ролик, полиформальдегид, полиуретан, подшипники качения и скольжения.

УДК 631.348.8+58.08:621.3.06+621.317.3:621.3-1/-8

Моделирование процессов в электродной системе мобильных

электротехнологических установок

В.Г. Ляпин, заведующий кафедрой электрификации и автоматизации сельского хозяйства, доцент

(ФГОУ ВПО "Новосибирский государственный аграрный университет";

г. Новосибирск, (383)267-39-44, Lei130@ngs.ru)

Д.В. Морокин, аспирант

(ФГОУ ВПО "Новосибирский государственный аграрный университет";

г. Новосибирск, (383)267-39-44, 8-923-707-05-01, morokin2@rambler.ru)

Аннотация

Работа посвящена исследованиям электромагнитных процессов в системе электрод-воздух-растения-почва с использованием математических моделей.

Ключевые слова: электротехнологические установки, растительный объект, электромагнитное поле, электродная система, физические процессы.

УДК 631.348.8+58.08:621.3.06+621.317.3:621.3-1/-8

Формирование аппаратуры для исследования электродов мобильных электротехнологических установок

В.Г. Ляпин, заведующий кафедрой электрификации и автоматизации сельского хозяйства, доцент

(ФГОУ ВПО "Новосибирский государственный аграрный университет";

г. Новосибирск, (383)267-39-44, Lei130@ngs.ru)

Аннотация

Рассмотрено методическое обеспечение экспериментальных работ по электрическому повреждению растений в полевых и лабораторных условиях. Работа посвящена исследованиям электромагнитных процессов поверхностей сложной формы в системе электрод-воздух-растения-почва. Почвенный канал и аппаратура для исследования электродной системы мобильных электротехнологических установок позволяют проводить измерения электрических характеристик электродов, изучать реакцию растений под действием электрического тока и в комбинации с ультрафиолетовыми и инфракрасными потоками.

Ключевые слова: мобильные электротехнологические установки, растительный объект, электромагнитное поле, электродная система, почвенный канал, физические процессы.

УДК  631.3.004.67-161.145

Повышение надежности систем за счет резервирования

Б.Н. Орлов, д.т.н., профессор

ФГОУ ВПО «Московский Государственный Университет Природообустройства»

Аннотация

Надежность машин и оборудования необходимо рассматривать на самой ранней стадии процесса проектирования, когда внесение изменений в структуру не вызывает серьезных затруднений.

Ключевые слова: надежность, резервирование, вероятность безотказной работы.

УДК  631.3.004.67-631.145

Оценка граничных параметров и надежности сельскохозяйственной техники на основе физико-математических моделей отказов

Н.Б. Орлов – магистр

ФГОУ ВПО «Московский Государственный Университет Природообустройства»

Е.А. Пучин – д.т.н., профессор

ФГОУ ВПО «Московский Государственный Аграрный Университет

им. В.П. Горячкина», т.8(495)976-01-70

Аннотация

Получены аналитические уравнения, связывающие показатели надежности машин на произвольно выбранном интервале эксплуатации с интегральными показателями надежности в точках начала и конца интервала. Определены интегральные показатели надежности в виде случайных функций от наработки с начала эксплуатации.

Ключевые слова: надежность, отказы, ресурс, коррозия.

УДК 621:664.78

Повышение работоспособности зерноперерабатывающих

машин и оборудования

В.А. Полуян, к.т.н., доцент

Е.Н. Кущева, аспирант

(Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Азово-Черноморская

государственная агроинженерная академия» ФГОУ ВПО АЧГАА

г. Зерноград, Ростовской области.

Тел.8(86359)31-743, E-mail: achgaa@zern.donpac.ru)

Аннотация

В достаточно острой форме, основываясь на большом, достоверном фактическом материале, в статье показаны те последствия, к которым привела непродуманная, рискованная политика в области организации технического сервиса и развала планово-предупредительной системы ремонта сельскохозяйственной техники, в частности, машин и оборудования зерноперерабатывающих предприятий. Авторы отмечают ряд недостатков в функционировании систем ремонтно-обслуживающей базы предприятий АПК, используя анализ отказов зерноперерабатывающих машин и оборудования. Таким образом, авторы указывают на необходимость создания системы технического сервиса машин и оборудования зерноперерабатывающего подкомплекса, что, как следствие, приведет к высокой готовности машин, снижению дефицита запасных частей, обеспечению максимальной сменной выработки, продлению сроков службы машин и оборудования и, тем самым, сокращению затрат на ее содержание.

Ключевые слова: зерноперерабатывающая промышленность, работоспособность машин и оборудования, количество отказов по группам сложности, специализированный стационарный пункт ремонта, трудоемкость отказов.

УДК 62-192

Зависимость ресурса деталей по контролируемому параметру от ее размера в поле допуска

В.А. Семейкин, д.э.н., профессор

А.С. Дорохов, к.т.н., доцент

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина» 127550, Москва, ул. Тимирязевская, д. 58, тел. (495) 977-24-10 доб. 279, м.т.: +7(926) 559 91 28,

e-mail: dorohov.a@msau.ru

Аннотация

В статье рассматривается зависимость ресурса изделий от размера, находящегося в поле допуска. Дано предложение по использованию бесконтактных измерительных устройств и ЭВМ для обработки результатов входного контроля, и определения остаточного ресурса изделий.

Ключевые слова: ресурс, поле допуска, качество, входной контроль, бесконтактные измерения.

УДК 621.8

Оценка эффективности работы машин, используя

регрессивный анализ экономико-технических их показателей

П.А. Табаков, к.т.н., профессор

Чебоксарского политехнического института (Чувашская Республика.  Тел. 8352   55-62-26,   E-mail: petr_46@mail.ru)

Аннотация

Выполнена оценка эффективности работы сельхозмашин, используя многофакторный регрессионный анализ экономико-технических показателей Чувашской Республики за 2008 г. В качестве зависимого показателя принята выручка от сельхозпродукции. Независимые показатели: себестоимость, прибыль, рентабельность производства, мощность машин и количество тракторов на 1000 га пашни. Выведено линейное уравнение регрессии и установлены коэффициенты эластичности независимых показателей - себестоимости и количества машин.

Ключевые слова: зависимый и независимый фактор. Анализ. Регрессия. Остаток. Коэффициент множественной корреляции. Коэффициент эластичности.

УДК 621

Определение допускаемого износа замененных деталей

П.А. Табаков, к.т.н., профессор

Чебоксарского политехнического института

(Чувашская Республика.  Тел. 8352   55-62-26,   E-mail: petr_46@mail.ru)

Аннотация

Ошибки существующей методики определения допускаемого износа детали вызваны случайной скоростью процесса изнашивания. Допускаемый износ детали в существующей методике принят постоянной величиной. Это резко увеличивает число постепенных отказов и преждевременных замен деталей. Новая методика основана на использовании нескольких различных допускаемых износов детали. Как показал анализ, это устраняет ошибки существующей методики.

Статья содержит формулы для определения нескольких допускаемых износов для новой и для замененных деталей. Это стало возможным в результате определения плотности распределения ресурса замененных деталей и других особенностей процесса изнашивания.

Ключевые слова: Метод. Допускаемый износ. Скорость изнашивания. Постепенный отказ. Плотность распределения ресурса. Замененные детали, их показатели. Степень динамики процесса изнашивания.

УДК 621.8

Ресурсосберегающая методика определения

допускаемого износа деталей при эксплуатации

П.А. Табаков, к.т.н., профессор Чебоксарского политехнического института (Чувашская Республика.  Тел. 8352   55-62-26,   E-mail: petr_46@mail.ru).

А.А. Соломашкин, АНХ при Правительстве РФ.

Колледж многоуровнего профобразования

(8-985-990-09-86, butovootradnoe@rambler.ru)

Аннотация

Ошибки существующей методики определения допускаемого износа детали вызваны отсутствием учета скоростью ее изнашивания  Допускаемый износ детали в существующей методике принят постоянной величиной. Это резко увеличивает число отказов и преждевременных замен деталей.

Новая методика основана на использовании нескольких допускаемых износов детали. Каждый из них учитывает скорость изнашивания в определенном контрольном периоде.

В статье рассмотрен механизм новой методики

применение, которая уменьшает число отказов деталей и увеличивает их ресурс.  Приведены сравнительные данные по отказам и фактически использованному ресурсу двух деталей, отличающиеся одним и несколькими допусками.

Ключевые слова: Метод. Допускаемый износ. Скорость процесса изнашивания. Плотность распределения ресурса. Степень динамики процесса изнашивания.

УДК 622.673.6:621.86.065.3 – 72

Определение состава смазочного материала

для стальных канатов

В.В. Тарасов, главный научный сотрудник, д.т.н., профессор

(Институт прикладной механики Уральского отделения Российской академии наук, г. Ижевск, 8-922-680-41-49)

В.Н. Новиков, ассистент каф. ремонта машин и технологии конструкционных материалов

(Ижевская государственная сельскохозяйственная академия,

г. Ижевск, 8-912-757-26-06, novikow-v@yandex.ru)

Е.А. Калентьев, аспирант

(Институт прикладной механики Уральского отделения

Российской академии наук, г. Ижевск, 8-922-507-02-07)

А.В. Чуркин, научный сотрудник, к.т.н.

(Институт прикладной механики Уральского отделения Российской академии наук, г. Ижевск, 8-909-713-79-25)

В.А. Постников, генеральный директор

(Научно-производственное отделение «Новые технологии», г. Ижевск)

Аннотация

Представлена методика выбора состава смазочного материала на основе природных минералов типа серпентинита и шунгита с использованием планирования эксперимента.

Ключевые слова: стальной канат, коэффициент трения, канатный смазочный материал, математическое планирование эксперимента.

УДК 631.173

Опыт организации дилерской деятельности «ЧТЗ-УРАЛТРАК»

А.Ю. Фадеев, к.э.н., генеральный директор ООО «Завод Строммашина»,  В.Н. Кузьмин., к.э.н., заведующий отделом, А.П.  Королькова , к.э.н., заведующая сектором, Н.В. Корольков, аспирант

(Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследование по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса (ФГНУ «Росинформагротех», п. Правдинский  Московская область, 8-495-993-44-04, Emal-ts@rosinformagrotech.ru)

Аннотация

Приведены данные о результатах деятельности производителей сельскохозяйственной техники. Рассмотрен опыт организации дилерской сети «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и сервисного обслуживания.

Ключевые слова: рынок сельскохозяйственной техники, дилерская сеть, сервисное обслуживание.

УДК 621.43:629.114.2:62

Исследование визуальной моделью электронагревателя с саморегулированием мощности для тепловой

подготовки двигателя

А.М. Шувалов д.т.н.; П.А.Телегин к.т.н.; А.Н. Машков, аспирант

(Всероссийский научно-исследовательский институт использования

техники и нефтепродуктов российской академии сельскохозяйственных наук,

г. Тамбов, 8(4752)44-15-58, viitins@mail.ru)

Аннотация

Приведена визуальная модель работы устройства электронагрева с саморегулированием мощности и рассмотрены способы повышения эффективности его работы.

Ключевые слова: электронагреватель, саморегулирование, устройство, полупроводниковый нагревательный элемент, электроподогрев, двигатель внутреннего сгорания, теплообмен.

УДК 621.182.44

Повышение срока службы и снижение расхода

топлива огневых котлов

А.М. Шувалов, д.т.н., профессор; А.Н. Зазуля, д.т.н.;

А.С. Решетов,  к.т.н.; Т.Н. Дементьева, аспирант

(Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов Российской академии сельскохозяйственных наук, г. Тамбов, телефон: (84752) 44-64-14, факс: (84752) 44-62-03,

e-mail: shyvalovlab9@mail.ru, dementevatn@mail.ru)

Аннотация

В статье приведены данные о влиянии слоя накипи на пережог топлива при эксплуатации огневых котлов. Предлагается установка для удаления слоя накипи, обосновываются и режимы удаления накипи.

Ключевые слова: Накипь, установка для химической очистки котлов от накипи, кислотная очистка, пена, энергосбережение.

УДК 621.83.059.1+621.039.643

Использование индукционного нагрева для восстановления

дисков с металлокерамикой, работающих в масле

В.А. Борисенко, к.т.н., доцент; С.А. Барышников, к.т.н., доцент;

Д.В. Шиманский, инженер; Ю.В. Кечкин, инженер

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Челябинская государственная агроинженерная академия»,

г. Челябинск, тел.: 8(351) 265-55-97 (рабочий), 89043066454 (сот.), 2Serg_b@mail.ru.

Аннотация

В докладе проведен анализ способов восстановления дисков фрикциона работающих в масле. Предложено новое оборудование для восстановления дисков. Представлены результаты исследования тепловых характеристик разработанного устройства.

Ключевые слова: фрикционный диск, спекание, металлокерамический слой, индукционный нагрев, теплозащита.

УДК 621.78.08

Исследование процессов алитирования стали в расплавах, легированных титаном

А.И. Ковтунов к.т.н., доцент, Т.В. Чермашенцева к.т.н.,

Ю.Ю. Хохлов, инженер

( Государственное Образовательное  Учреждение Высшего профессионального Образования Тольяттинский Государственный Университет, 445667 РФ, г. Тольятти, ул., Белорусская  14, тел. (8482) 28-87-25 e-mail: Y.Y.Khokhlov@rambler.ru)

Аннотация

Жидкофазное алитирование стали проводят с целью повышения твердости, окалиностойкости и сопротивления атмосферной коррозии поверхности стальных изделий. В статье исследовано влияние титана на процессы алитирования. Получены зависимости толщины алитированого слоя от температуры, времени выдержки  и содержании титана в расплаве алюминия.

Ключевые слова: алюминиевый расплав, алитирование, интерметаллические фазы, титан, алитированный слой.

УДК 620.22-419.8

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕДИ НА ПРОЦЕССЫ

ЖИДКОФАЗНОГО ФОРМИРОВАНИЯ СЛОИСТЫХ

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СТАЛЬ-АЛЮМИНИЙ

С.В. Мямин, инженер, А.И. Ковтунов, к.т.н., доцент

(ООО «Средневолжский сертификационно-диагностический центр «Дельта»,

445, г.Тольятти, ул.Л.Толстого, д.7, оф. 306

Тел.8(8482)288-725; e-mail: Oddknock@mail.ru)

Аннотация

В промышленности все шире используются слоистые композиционные материалы на основе алюминия и стали. В статье исследованы условия формирования слоистых композиционных материалов системы сталь-алюминий жидкофазным способом с активацией поверхности стали флюсом на основе эвтектической системы KF-AlF3. Исследовано влияние меди на механические свойства слоистых композиционных материалов сталь-алюминий. Установлены зависимости прочности сцепления слоев от температуры формирования слоистых композиционных материалов, величины зазора между стальными пластинами и процентного содержания меди.

Ключевые слова. Слоистый композиционный материал, процесс жидкофазного формирования, интерметаллиды, алюминий-сталь, активирующий флюс, легирующий элемент.

УДК 621.793.71

Упрочнение деталей железнодорожного транспорта

газопорошковым напылением с оплавлением

А.Е. Неживляк, к.т.н., директор

(Сибирское отделение ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (СО ОАО «ВНИИЖТ»),

г. Иркутск, тел.: (3952)637802, e-mail: nejivliak@yandex.ru)

А.Н. Пурехов, технический директор

(ООО Производственная Фирма «ТЕХНАП» (ООО ПФ  «ТЕХНАП»), г. Москва, тел.: (495) 665-6112,e-mail:  purehov@mail.ru)

С.И. Медведев, м.н.с., аспирант НИУ ИрГТУ

(Сибирское отделение ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (СО ОАО «ВНИИЖТ»),

г. Иркутск, тел.: (3952)637101, e-mail: simedvedev@yandex.ru)

М.В. Гречнева, профессор кафедры машиностроительных технологий и материалов НИУ ИрГТУ, к.т.н.

(Национальный Исследовательский Иркутский Государственный Технический университет (НИУ ИрГТУ),

г. Иркутск, тел.: (3952)405247, e-mail: mgrech@irk.ru)

Аннотация

Рассмотрено применение газопорошкового напыления с оплавлением для упрочнения быстроизнашивающихся поверхностей деталей железнодорожного транспорта и сельскохозяйственных машин с целью продления их срока эксплуатации. Приведены результаты исследований упрочнения поверхностей образцов и эксплуатационных испытаний.

Ключевые слова: газопорошковое напыление, карбиды, бориды хрома, самофлюсующиеся порошковые сплавы, микротвердость.

УДК 631.3.004.

Деформации распределительного вала ЯМЗ-238НБ

при наплавке кулачков

А.Н. Шиповалов, директор, Г.А. Храпков, нач. отдела

(НПО «Техноплазма», г. Балашиха,тел. 8 (495) 521-72-35, E-mail: texnoplazma@list.ru)

Аннотация

В статье приведены результаты исследования деформации распределительных валов двигателей ЯМЗ-238НБ. При наплавке кулачков в части линейных, радиальных изменений предложены способы их устранения.

Ключевые слова: распределительный вал, плазменная наплавка, кулачок, деформация.

УДК 621.7У1. 72:621.375.826

Свойства покрытий, наплавленных лазерным излучением на предприятиях технического сервиса

А.А. Аблаев, доцент, к.т.н.

( Владимирский государственный университет, Владимир,

тел. 8(4922)497973, E-mail ablaev08@mail.ru)

Аннотация

В работе приведены основные результаты, полученные на образцах с покрытием на основе материалов-порошков различного химического состава системы Ni–Сг, В–Si при непосредственной подаче их и зону наплавки дозатором-питателем, и их сравнение с методом наплавки в шликерных обмазках.

Ключевые слова: наплавка, задир, порошок, поверхность, восстановление

УДК 621.793.71

Структурно-трибологические особенности поверхностей трения деталей железнодорожного подвижного состава, восстановленных износостойкой наплавкой

Д.Н. Абраменко, к.т.н.; Н.В. Павлов, к.т.н.  - ОАО «ВНИИЖТ», г. Москва.

А.Е. Неживляк, к.т.н.; А.А. Матафонов, аспирант  - СО ОАО «ВНИИЖТ», г. Иркутск, тел.: (3952)637802, e-mail: nejivliak@yandex.ru

М.В. Гречнева, к.т.н.;  Е.З. Юсупов, аспирант - НИУ ИрГТУ  г. Иркутск, тел.: (3952)405247, e-mail: mgrech@irk.ru

Аннотация

Рассмотрены структурно-трибологические особенности поверхностей пар трения деталей железнодорожного транспорта восстановленных износостойкой наплавкой. Приведены результаты исследований металлофизических закономерностей формирования структуры игольчатого феррита и обоснован выбор системы легирования наплавленного металла.

Ключевые слова: Трибологические свойства, износостойкая наплавка, система легирования, , система легирования, игольчатый феррит наплавленный металл.

УДК 621.791.927.55.034

Оптимизация состава порошков для плазменной твердосплавной порошковой наплавки коленчатых валов автотракторной техники

Е.В. Агеев, к.т.н. доцент; Б.А. Семенихин; Е.В. Агеева, к.т.н.;

Р.А. Бобрышев, аспирант

(Юго-Западный государственный университет, г. Курск, е-mail: ageev_ev@mail.ru, тел. 8-904-526-55-07)

Р.А. Латыпов, д.т.н., профессор

(Московский государственный вечерний металлургический институт,

е-mail: latipov46@mail.ru, тел. (499) 267-58-10)

Аннотация

В статье представлены результаты оптимизации состава порошков для плазменной твердосплавной порошковой наплавки коленчатых валов автотракторной техники.

Ключевые слова: отходы твердых сплавов, электроэрозионное диспергирование, порошок, плазменно-порошковая наплавка.

УДК 622.311.22.019

Исследование кинетики формирования износостойких жаростойких ЭИЛ покрытий из никелевых сплавов вращающимся электродом

А.В. Беляков, зав. лабораторией, к.т.н., доцент

(ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский теплотехнический институт», г. Москва)

Аннотация

Доклад посвящен исследованию кинетики формирования износостойких жаростойких электроискровых покрытий из никелевых сплавов ВЖЛ2 и ВЖЛ2М вибрирующе-вращающимся электродом на ребра дефлекторов охлаждаемых лопаток авиадвигателей на полуавтоматических установках Ф6396-6035 (Ф6396-6036).

Ключевые слова: дефлектор, ребро, спинка, корыто, авиадвигатель, энергия единичного импульса, частота вращения электрода, привес, твердость, микроструктура.

УДК 621.8.004.67:621.791.76/79

Программа для оценки режимов электроконтактной приварки

П.И. Бурак, доцент, к.т.н.

(Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Московский государственный

агроинженерный университет имени В.П. Горячкина»,

8 (499) 976-26-24, pburak@mail.ru)

Аннотация

Представлена программа для расчетно-экспериментальной оценки параметров режима электроконтактной приварки на примере восстановления цилиндрической детали биметаллическим покрытием. Программа позволяет существенно снизить объем поисковых (экспериментальных) работ по выбору режимов электроконтактной приварки

Ключевые слова: программа, электроконтактная приварка, режимы, металлическая лента, биметаллическое покрытие, восстановление, упрочнение

УДК 631.3.072:62-822

Предельное состояние гидравлических распределителей и требования, предъявляемые к восстановлению

изношенных деталей

С.А. Величко, к.т.н., доцент,

Ф.Х. Бурумкулов, д.т.н., профессор

А.В. Мартынов, аспирант

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии)

(Москва - Саранск, тел. (8342) - 25-44-39, E-mail: Velichko2005@yandex.ru)

Аннотация

Проведены исследования по определению предельного состояния  гидравлических распределителей, найдены математические модели зависимости утечки жидкости от износов деталей в ресурсоопределяющих узлах. Даны рекомендации по восстановлению работоспособности и повышения ресурса гидравлических распределителей.

Ключевые слова: гидрораспределитель, золотниковая пара, клапан, утечка, износ, зазор, ресурс.

УДК 621.9.048.4

Электродное материаловедение – новый раздел в области

электроэрозионной обработки

А.Д. Верхотуров, д.т.н., профессор

( Институт водных и экологических проблем

Дальневосточного отделения Российской академии наук,

тел. +7 (4212) 22-75-73); ivep@ivep.as.khb.ru

В.И. Иванов, к.т.н. (ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии,

тел. +7(495)371-27-56; e-mail: tehnoinvest-vip@mail.ru)

Л.А. Коневцов, к.т.н. ( Институт материаловедения Хабаровского научного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук,

тел. +7(4212) 22-65-98; e-mail: konevts@narod.ru)

Аннотация

В статье описаны этапы развития электроэрозионной обработки материалов, о выдающейся роли создателя этого метода Б.Р. Лазаренко, а также значительной роли его друга и соратника в исследованиях легированных слоев и создании электродных материалов Г.В. Самсонова, результаты исследований в этой области других известных ученых. На основе научных и экспериментальных исследований был сформулирован ряд выводов и обобщений, которые послужили основой создания нового научного направления - электродного материаловедения для создания электроэрозионной обработкой легированных слоев с улучшенными эксплуатационными свойствами.

Ключевые слова: электроэрозионная обработка; электродный материал; электронное строение; легированный слой; эксплуатационные свойства.

УДК 621. 923.

Восстановление  деталей машин с большим износом

В.В. Карпинский, зав.лабораторией, М.Н. Горохова, к.т.н., доцент;

(ГНУ ГОСНИТИ, e-mail: nano-poroshok@mail.ru)

А.И. Фомин, аспирант Мордовского ГУ им.Н.П.Огарева

Аннотация

Комбинация методов ЭМН ферромагнитных порошков совместно с ЭКП стальных проволок целесообразно использовать при восстановлении и упрочнении поверхностей деталей машин с большим износом. Предложенная электрическая схема позволяет при реализации метода электромагнитной наплавки получить шесть вариантов фазового смещения напряжения цепи технологического тока относительно напряжения электромагнитной катушки.

Ключевые слова: ферромагнитные порошки, магнитное поле, электрический ток, магнитная индукция, стальная проволока, электроконтактная приварка.

УДК 621.891:621.822

Влияние алюминесодержащей смазочной композиции на процессы трения и изнашивания металлически пар

Д.А. Додонова

(ООО «Лоран», Московская область, 89261474895),

В.Ф. Пичугин В.Ф., д.т.н., профессор

(Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва, 84991357486),

Д.В. Лаптев, к.т.н., доцент

(Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва, 84957687124)

Аннотация

Представлены результаты исследований процессов трения и изнашивания металлических пар в индустриальном масле И-40А с медьсодержащей присадкой МКФ-18 и алюминесодержащей смазочной композицией.

Выполнены эксперименты по оценке изменений микрогеометрии поверхностных слоев металлических пар на приборах профилографе-профилометре, «Цензор», «Тейлеронд».

Проведены рентгеноспектральные исследования зоны трения образцов, изношенных в. смазочных материалах.

Ключевые слова: трение, изнашивание, смазочные материалы, контактная выносливость, характеристики микрогеометрии, металлсодержащие защитные пленки.

УДК 621.9.048.4

Об установках электроискрового легирования семейства «БИГ»

В.И. Иванов, к.т.н., Ф.Х. Бурумкулов, д.т.н., профессор,

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии,

г. Москва, тел. 8(495)371-27-56

e-mail: tehnoinvest-vip@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена описанию оборудования для электроискрового нанесения покрытий типа «БИГ». Приводятся характеристики ряда современных установок и рекомендуемые области применения.

Ключевые слова: электроискровое легирование, установка, упрочнение, восстановление, покрытие, толщина, производительность.

631.25:631.354.6.06.004.67

Устройства для восстановления с упрочнением опор

граблин жаток кормоуборочных комбайнов

А.В. Коломейченко, доцент, к.т.н., Н.В. Титов, доцент, к.т.н.

(ФГОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет», г. Орел, тел. 8(4862)43-19-79, e-mail: ogau@mail.ru)

Аннотация

В статье представлены конструкции устройств, позволяющие формировать упрочняющие МДО-покрытия и наносить медный слой на внутренние цилиндрические поверхности втулок. Устройства применяются при восстановлении с упрочнением опор кормоуборочных комбайнов.

Ключевые слова: кормоуборочные комбайны, устройства для восстановления с упрочнением, микродуговое оксидирование, медный слой, опора.

УДК 621.791.9.92

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КРАТНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ РЕСУРСА ВОССТАНОВЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

К. Косимов, к.т.н., доцент

( Андижанский сельскохозяйственный институт, Республика Узбекистан)

Аннотация

Показана возможность увеличения ресурса деталей контактной приваркой порошковых материалов, обладающих высокой интенсивностью изнашивания. Исследованы покрытия, образованные  твердым сплавом СНГН,  композиционными материалами: (30% ПГ-ФХ-800) и  (50% ПГ-ФБХ-6-2), твердыми сплавами ВСНГН,  Т15К6 и  ВК3.

Ключевые слова: электроконтактная приварка, порошковые материалы, твёрдые сплавы.

УДК 621.81:621.9.048.4

Электроискровая обработка электродами из аморфных и нанокристаллических сплавов режущих деталей

И.С.  Кузнецов, аспирант

(ФГОУ ВПО Орловский государственный аграрный университет, г. Орел, тел. 8-920-821-61-00, E-mail: Ivan-654@yandex.ru)

Аннотация

В статье приведены результаты исследований износостойких покрытий, полученных электроискровой обработкой режущих деталей машин современной зерноуборочной техники, электродами из нанокристаллических и аморфных сплавов.

Ключевые слова: Палец жатки, потиворежущая пластина, износ, электроискровая обработка, нанокристаллическая структура, аморфная структура.

УДК: 621. 002: 539. 3 (075.8)

Оценка физико – механических характеристик качества поверхности деталей упрочненных методами поверхностного пластического деформирования (ППД) с позиций энергетического подхода

В.А. Лебедев, к.т.н., профессор

И.П. Малегон, аспирант

(Донской государственный технический университет, г. Ростов на Дону, тел. (8632) 35–33–61, Е – mail: malegon.inna@yandex.ru)

Аннотация

Предложена методика оценки качества упрочненного поверхностного слоя, основанная на установлении корреляционной связи физико – механических характеристик с плотностью скрытой энергии накапливаемой в процессе поверхностного пластического деформирования.

Ключевые слова: поверхностное пластическое деформирование, упрочнение, качество поверхности, плотность скрытой энергии, твердость, глубина упрочненного слоя, остаточные напряжения.

УДК 621.822.6.004.67: 668.3: 631.3.02

Перспективные полимерные, полимер-полимерные и

нанополимерные композиционные материалы для ремонта

подшипниковых узлов сельскохозяйственной техники

Р.И. Ли, д.т.н., профессор; С.И. Кондрашин, к.т.н., ассистент;

А.В. Бочаров, к.т.н., ассистент; А.В. Бутин, аспирант,;

М.А. Шипулин, аспирант

(Мичуринский государственный аграрный университет, г. Мичуринск, (47545)56276, e-mail: romanlee@list.ru )

Аннотация

Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований прочности и долговечности полимерных композиционных материалов. Описаны оптимальные составы  полимерных композиционных материалов и технологии восстановления неподвижных соединений подшипников качения этими материалами.

Ключевые слова: восстановление, подшипник, полимер, композиция, прочность, долговечность.

УДК 621.793

Технология создания защитных покрытий с применением самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и электроискровой обработки

Ф.И. Пантелеенко член-корр. НАН Б, д.т.н., профессор,

А.В.Беляков, к.т.н., доцент,

Б.Б.Хина д.ф.-м.н.

В.В.Саранцев к.т.н.

Белорусский национальный технический университет г. Минск, Беларусь,

E-mail: BNTU_MTF@mail.ru, т.-ф.: +375 17 293-93-71

ОАО «Всероссийский теплотехнический институт» г.Москва, Россия

E-mail: proprotect@mail.ru, т.-ф.: (495)-675-21-64

Аннотация

В работе предложен новый способ нанесения композиционных покрытий, использующий технологию самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и электроискрового легирования. Установлено, что использование порошковой смеси Ti+C+Ni, предварительно нанесенной на поверхность детали перед ЭИЛ, позволяет получить композиционные ультрадисперсные покрытия с размером карбидотитановых частиц от 0,1 до 5,0 мкм.

Ключевые слова: самораспространяющийся высокотемпературный синтез, электроискровое легирование, композиционное покрытие, карбид титана.

УДК 621.891:621:822

Элементный состав, строение и толщина защитных пленок на поверхностях трения пары антифрикционный сплав–сталь в глицерине

В.Ф. Пичугин, д.т.н., профессор

(Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва, 84991357486, 8-903-689-97-19),

В.М. Щербинин

(ООО «Газнадзор», 84995803094)

Аннотация

С привлечением современных методов анализа исследован состав, строение и толщина защитных пленок на поверхностях трения пар медный, алюминиевый сплав–сталь, изношенных в глицерине.

Показано, что алюминий, медь, кислород и углерод в составе защитных пленок находятся в химических соединениях, а самый верхний слой металлсодержащих пленок, толщиной порядка 0,1 мкм, является аморфным.

Представлена схема состава и строения металлсодержащей пленки толщиной 0,6÷0,8 мкм.

Ключевые слова. Избирательный перенос, трение, изнашивание, металлсодержащие пленки.

УДК 621.891.2262-19

Повышение прочности сцепления и качества покрытий,  наносимых на поверхности деталей

В.М. Сорокин, профессор, д.т.н., Н.М. Тудакова, доцент, к.т.н.,

А.В. Михеев, доцент, к.т.н., В.В. Берглезов, инженер

(Нижегородская Государственная сельскохозяйственная академия,  г. Нижний Новгород, 8(831)465-99-27, Е-mail:hgsh-kancel-l@bk.ru)

Аннотация

Предложен способ повышения качества наносимых  на поверхность детали гальванических покрытий.

Ключевые слова: обработка поверхности, качество покрытия, прочность сцепления

УДК 621.193.722

Влияние термообработки на износостойкость покрытий

из порошковых проволок с тугоплавкими добавками для восстановления изношенных  деталей техники

Н.Ф. Стручков, научный сотрудник, к.т.н.

Г.Г. Винокуров, ведущий научный сотрудник, к.т.н.

(Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова, г. Якутск, struchkov_n@rambler.ru)

Аннотация

Проведены сравнительные исследования износостойкости исходных и термообработанных газотермических покрытий из порошковой проволоки с тугоплавкими добавками. Изучены поверхности износостойких покрытий из порошковых проволок при трении скольжения.

Ключевые слова: Электродуговая металлизация, порошковая проволока, износостойкость, термообработка, поверхность трения.

УДК 621.9.048.4

Влияние электроискровой обработки на прочность сцепления газодинамических покрытий при восстановлении герметичности корпусных деталей  агрегатов военной техники

А.С. Ухалин, к.т.н., проф., В.И. Иванов, к.т.н., Д.И. Конин, адъюнкт

(1 - Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова, г. Рязань, тел. 8.920.975.1245,

E-mail: dimonkonin@mail.ru; 2 - ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, г. Москва, тел. 8(495)371-27-56, E-mail: tehnoinvest-vip@mail.ru)

Аннотация

В статье рассмотрен вопрос повышения адгезионной прочности покрытий, нанесенных холодным газодинамическим напылением с предварительной электроискровой обработкой, для устранения боевых повреждений чугунных корпусных деталей военной автомобильной техники (ВАТ).

Ключевые слова: электроискровая обработка, газодинамическое напыление, покрытие, адгезионная прочность.

УДК 621.791.313.3-034.2

Восстановление деталей с.-х. машин из алюминиевых сплавов пайкой водородно-кислородным пламенем

В.Н. Хромов, д.т.н.; А.Л. Семешин А.Л., к.т.н.; Р.С. Степанов, аспирант (Орловский Государственный Аграрный Университет, г. Орел, Россия,

e-mail stepanovrs@mail.ru)

Аннотация

В данной статье рассматривается восстановление деталей с.-х. машин из алюминиевых сплавов способом газопламенной пайки, описывается сложность процесса, даны рекомендации по перемещению и наклону газовой сварки, описано строение водородно-кислородного пламени.

Ключевые слова: водород, деталь, восстановление, пламя, алюминий.

УДК 621.791.927.5

Гибридный метод наплавки применительно к восстановлению роликов машин непрерывного литья заготовок

П.А. Цирков, ассистент

(кафедра «Технологии обработки материалов» МГТУ им Н.Э. Баумана, 
г. Москва, (499) 267-00-62, mt13welding@gmail.com)

Аннотация

В данной работе рассмотрен гибридный метод наплавки применительно к восстановлению роликов, работающих в составе машин непрерывного литья заготовок, и представлена экспериментальной установка для наплавки этим методом.

Ключевые слова: высоколегированная наплавка, электроконтактный нагрев, дополнительный присадочный материал, диаграмма Шеффлера, дефекты наплавки.

УДК 541.138.2

Повышение толщины оксидного слоя при микродуговом оксидировании

Ю.В. Щербаков, к.т.н.,профессор; А.И. Горчаков, к.т.н., профессор;

Н.М. Бородин, аспирант, инженер.

(ВГОУ ВПО Пермская Государственная Сельскохозяйственная Академия имени академика Д. Н. Прянишникова, г. Пермь, т. 2-77-43-03)

Аннотация

Экспериментально установлено, что положительное влияние на увеличение толщины оксидного слоя оказывает введение в состав щелочного электролита перекиси водорода и изопропилового спирта.

Ключевые слова: толщина слоя, микродуговое оксидирование, изопропиловый спирт, перекись водорода.