ТРУДЫ ГОСНИТИ.

ТОМ № 113

Техническое обслуживание. Ремонт

УДК 631.3: 004.422

Формирование МТА с учётом

социально – демографического фактора

В.В. Альт,  член-корр., профессор, д.т.н.

Е.А. Лапченко, научный сотрудник

С.П. Исакова, младший научный сотрудник

(Государственное научное учреждение Cибирский физико-технический институт аграрных проблем Россельхозакадемии, г. Новосибирск, тел. +7 (383) 348-53-60,

e-mail: elpice@yandex.ru)

Аннотация

Процедура формирования машино-тракторных агрегатов в растениеводстве на сегодняшний день сопряжена с необходимостью введения ограничений по наличию квалифицированных механизаторов в хозяйстве. Представлен алгоритм программного продукта «АГРОТЕХ-1», предназначенный для подбора сельскохозяйственной техники по трем критериям (минимальный срок выполнения требуемой технологической операции, минимальные затраты на выполнение требуемой технологической операции, совокупность первых двух критериев) с учетом ограничений, налагаемых наличием квалифицированных механизаторов.

Ключевые слова: машинно-тракторный парк, алгоритм, площадь поля; тип технологической операции; агротехнические сроки; критерии агрегатирования трактора, тяговый класс; наличие механизаторов (социально-демографический фактор).

УДК 502/504:631.347

Повышение технической готовности машин мелиоративного комплекса за счет оптимизации ремонтно-технических воздействий

А.С. Апатенко

доцент кафедры Технологии металлов и ремонта машин,

к.т.н., доцент

(ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет природообустройства», г. Москва, 8(499)976-20-18,

E-mail: mgup.kaf.rem@list.ru

Н.И. Владимирова

ассистент кафедры Технологии металлов и ремонта машин

(ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет природообустройства»,

г. Москва, 8(499)976-29-79,

E-mail: Natynka@inbox.ru

Аннотация

Рассмотрены вопросы технической готовности мелиоративного комплекса и предложены методы ее повышения за счет оптимизации ремонтно-технических воздействий.

Ключевые слова: производственно-техническая база, мелиоративная машины, машинно-тракторный парк, технический сервис, коэффициент технической готовности.

УДК 502/504:631.347

Методы эффективного использования

машинно-тракторных агрегатов в мелиорации

А.С. Апатенко

доцент кафедры Технологии металлов и ремонта машин,

к.т.н., доцент

(ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет природообустройства», г. Москва, 8(499)976-20-18,

E-mail: mgup.kaf.rem@list.ru

Аннотация

Рассмотрены вопросы эффективности эксплуатации машинно-тракторных агрегатов и предложены рекомендации по совершенствованию системы и инфраструктуры обеспечения работоспособности машин с учетом особенностей состава парка машинно-тракторных агрегатов   в сегодняшних условиях при мелиоративных работах.

Ключевые слова: парк машин, техническое обслуживание, ремонт, дилерские центры, технические неисправности.

УДК 631.3

МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Е.В. Воронов, заведующий кафедрой «Технический сервис», к.э.н., доцент

(ГБОУ ВПО Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, г. Княгинино, тел. 8-910-135-78-44, e-mail: e_voronov@list.ru)

Аннотация

В статье рассматривается функционирование машинно-тракторных станций (МТС) в 40-е годы прошлого столетия. Выявляются причины невыполнения планов.  Дается анализ по объемам работ, затрат на производство, ремонта парка машин, а также строительства объектов в МТС.

Ключевые слова: комбайн, машинно-тракторные станции, план, ремонт, трактор.

УДК 62-408.8

Акустико- эмиссионное диагностирование явления крейзинга в манжетах гидравлических тормозных цилиндров автомобиля

А.И. Горностаев канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой Автомобили и автомобильное хозяйство РВВДКУ

А.И. Бодров, аспирант

А.А. Деев канд.техн.наук, преподаватель РВВДКУ

(Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт), г. Рязань, тел. 8-920-987-96-69, PROROK_8_5@mail.ru)

Аннотация

В статье рассмотрена методика акустико-эмиссионного (далее АЭ) диагностирования явления крейзинга в манжетах гидравлических тормозных цилиндров автомобиля.

Ключевые слова: акустическая эмиссия, диагностирование, крейзинг, эффект Ребиндера, усталостные дефекты, резина, манжета.

УДК 006:[658.382.3:631.173/631.174]

Модель организационно-экономического механизма улучшения условий труда на предприятиях АПК

Н.Н. Грачев, ведущий научный сотрудник, канд. экон. наук, доцент.

(ГНУ ВНИИ механизации агрохимического обслуживания сельского хозяйства РАСХН. г. Рязань, т.: (4912) 98-56-73, м.т. 8-960-569-80-09, vnims@rambler.ru)

Аннотация

Разработана модель организационно-экономического механизма улучшения условий труда на предприятиях АПК и даны предложения по его совершенствованию.

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, условия труда, предложения.

УДК 631.354

Надежность зерноуборочных комбайнов в реальных условиях эксплуатации

Г.Н. Ерохин, зав.лабораторией, к.т.н., ст.научный сотрудник

В.В. Коновский,  ст.научный сотрудник

(Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов Российской академии сельскохозяйственных наук,  Россия, г.Тамбов,

т. 84752440139, E-mail: witin4@rambler.ru)

Аннотация

Приведена оценка коэффициента готовности зерноуборочных комбайнов. Полученные результаты позволяют сделать правильный выбор при формировании комбайнового парка сельхозпредприятия.

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн; надежность; коэффициент готовности; наработка.

УДК 620.162

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ РЕЖУЩИХ ОРГАНОВ УБОРОЧНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

А. Е. Крупин, аспирант,

(ГБОУ ВПО «Нижегородский ГИЭИ», г. Княгинино,

krupin-ngiei@mail.ru, (831) 664-15-50)

8-904-399-62-25

Аннотация

Предложена установка для исследования износостойкости рабочих органов уборочных машин для повышения качества и достоверности получаемых результатов испытаний.

Ключевые слова: установка, исследование, испытание, износостойкость, рабочий орган, режущий аппарат.

УДК 631.371

Влияние утечек масла на работу гидромашин

А.И. Петрашев, д.т.н., В.В. Клепиков, аспирант

(ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии, г. Тамбов, тел. 8-4752-44 60 33,

е-mail: vitin-10.pet@mail.ru)

Аннотация

Показано влияние утечек масла на его нагрев и снижение полезной мощности насоса в гидравлической системе трактора при работе с гидромотором. Для устойчивой работы гидромотора необходима система стабилизации температуры гидравлического масла.

Ключевые слова: утечки, гидравлическое масло, нагрев, мощность, температура, гидромотор.

УДК 621.43

Диагностирование центробежных масляных фильтров

Г.В. Редреев, заведующий кафедрой технического сервиса,

механики и электротехники, к.т.н., доцент,

А.С. Сиряк, инженер

(644008, г. Омск, Институтская площадь, 2, ФГБОУ ВПО ОМГАУ им. П.А. Столыпина, (3812)-651172, igim@omgau.ru)

Аннотация

В докладе представлены результаты исследований по обоснованию конструкции встроенного средства диагностирования центробежных масляных фильтров, позволяющей изменить технологию обслуживания системы смазки.

Ключевые слова: дизельный двигатель, система смазки, центробежный фильтр, диагностическое средство.

УДК 531.44:631.4

Углы внешнего и внутреннего трения суглинистой почвы

С.И. Старовойтов, к.т.н., доцент;

Н.П. Старовойтова, к.биол.н.

8-961-002-64-14

Starovoitov.si@mail.ru

Г.В. Чекин, к.с/х.н.

8-960-549-28-86

GB-swamp@yandex.ru

Н.Н. Чемисов, ассистент

8-915-534-38-13

nerear666@rambler.ru

Брянская государственная сельскохозяйственная академия

Аннотация

Установлено, что угол внешнего трения суглинистой почвы в интервале 8%...22% значений абсолютной влажности увеличивается по параболической зависимости. А для угла внутреннего трения характерна тенденция уменьшения.

Ключевые слова: угол внешнего трения, угол внутреннего трения, абсолютная влажность, суглинистая почва

УДК 621.436.03

Высокоэффективные технологии по модернизации топливных насосов высокого давления автотракторных дизельных двигателей

Н.Р. Адигамов, зав. кафедрой «Технический сервис», д.т.н., профессор

(Казанский государственный аграрный университет, 8-917-8907020,

Е-mail: alfia.kgsha@mail.ru)

С.Н. Шарифуллин, профессор кафедры механизации в АПК, д.т.н., доцент

(Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета в г. Чистополе, 8-84342-50210, Е-mail: saidchist@mail.ru)

К.С. Поджарая, руководитель Наноцентра

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, 8-499-1748393, gosniti8@mail.ru)

Аннотация

В статье рассмотрены высокоэффективные технологии по модернизации топливных насосов высокого давления автотракторных дизельных двигателей. При этом наиболее эффективными технологиями являются плазменные.

Ключевые слова: топливный насос, ресурс, плунжерная пара, плазма.

УДК 678.073:661.481:621.891

Перспективы повышения качества уплотнительных элементов узлов трения, эксплуатирующихся в условиях Крайнего Севера

Е.С. Афанасьева, аспирант, С.А. Слепцова, к.т.н., доцент

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»,

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, (+7411) 496963

e-mail: KatiaSerafimovna@yandex.ru

Аннотация

Приведены результаты исследования физико-механических и триботехнических характеристик нового износостойкого материала, разработанного на основе ПТФЭ и вермикулита. Наиболее оптимальный комплекс свойств композитов достигнут в результате активации наполнителя в «АГО-2». Обсуждаются результаты структурных исследований поверхностей трения композитов методом ИК-спектроскопии.

Ключевые слова. Композиционный материал, политетрафторэтилен, наполнитель, вермикулит, механоактивация, физико-механические и триботехнические исследования, структурные исследования, ИК-спектры.

УДК 631.3.004.58

Информационное обеспечение

технического обслуживания тракторов

Р.Г. Бердникова, канд. техн. наук;

А.М. Криков, гл. науч. сотр., д-р техн. наук, профессор

Томский филиал ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет», ГНУ Сибирский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Россельхозакадемии

Аннотация

Рассматривается система информационного обеспечения технического обслуживания тракторов, включая состав информационных блоков, функции системы, интеграцию и варианты детализации информации

Ключевые слова: трактор, техническое диагностирование, техническое обслуживание, система информационного обеспечения, состав блоков системы, функционирование системы.

УДК 620.197

Повышение эффективности хранения

лесохозяйственных машин

В.В. Быков, заведующий кафедрой, д.т.н., проф., М.И.Голубев, асссистент

(Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет леса», г. Мытищи Московской области,

тел. 8-498-687-36-30, E-mail: bykov@mgul.ac.ru)

Аннотация

В статье показаны возможности применения отходов производства растительных масел и отработанных минеральных масел для защиты от коррозии при хранении. Приведены результаты натурных испытаний коррозионной стойкости консервационных составов на основе отходов производства растительных масел и отработанного моторного масла.

Ключевые слова: машины лесного хозяйства, хранение, коррозия, консервационные составы, отходы производства рапсового масла, отработанное моторное масло.

УДК 629.3.014.2:005.934.4

Теоретические основы анализа смазочных материалов

и ремонтно-восстановительных препаратов методом

атомно-абсорбционной спектрометрии

Е.В. Быкова, доцент кафедры «Технологии и машины в растениеводстве»

(ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева»,

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49, (499) 976-23-63, bykeleva@bk.ru)

К.В. Быков, соискатель кафедры «Технический сервис»

(ФГБОУ  ВПО   МГАУ им. В. П. Горячкина,

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 58, (499) 977-24-10, konstantin_bykov@bk.ru)

Аннотация

Показана возможность анализа металлоплакирующих ремонтно-восстановительных препаратов на содержание активных компонентов (ионов пластичных металлов), а также проб отработанных моторных и трансмиссионных масел на содержание ионов металлов, методом атомно-абсорбционной спектрометрии.

Ключевые слова: атомно-абсорбционная спектрометрия; металло-плакирующая добавка; ремонтно-восстановительный препарат; смазочный материал; моторное масло.

УДК 614.8.028.4+614.8.069]:338.43:621.91-115

Улучшение предметно-пространственных условий труда станочника

И.В. Гальянов, д.т.н., профессор; Т.С. Прокошина, ст. преподаватель.

(ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет»,

г. Орел, тел. (4862) 43-19-79, E-mail: proka@rambler.ru)

Аннотация

В статье представлено техническое решение, позволяющее достичь оптимального пространственного соотношения между элементами оборудования и антропометрическими данными человека, работающего в положении стоя. Рассматриваемое устройство может быть использовано станочником ремонтного предприятия для улучшения его условий труда.

Ключевые слова: оргоснастка, пространственное соотношение, органы управления, подставка для ног, станочник.

УДК 338.433.4

Создание вторичного рынка подержанной сельскохозяйственной техники в агропромышленном комплексе Российской Федерации

В.С. Герасимов, зав.лабораторией ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии,

тел. 8-499-174-80-70 e-mail: rosagroserv@mail.ru

Аннотация

В статье приведены основные принципы и мотивация создания и формирования вторичного рынка подержанной техники на региональном уровне.

Ключевые слова: мотивация, обновление, респонденты, модернизация, подержанная техника, мониторинг, господдержка, ПОРТАЛ, информация.

УДК 658.567.1

Утилизация отработанных полимерных деталей и упаковки

И.Г.Голубев, заведующий отделом, д.т.н., В.Е. Кожевникова, аспирант

(Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследование по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса (ФГБНУ «Росинформагротех», п. Правдинский  Московская область, 8-495-993-44-04, Email: ts@rosinformagrotech.ru)

Аннотация

Приведены объемы отработанных полимерных деталей и упаковки в АПК. Показаны методы их утилизации. Большое внимание уделено опыту сбора отходов из полимеров и их переработки.

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, полимерные детали и упаковка, отходы, сбор, утилизация, переработка.

УДК 658.818.3

Опыт сервисного обслуживания зарубежной сельскохозяйственной техники зарубежными компаниями

И.Г.Голубев, заведующий отделом, д.т.н., Н.В. Корольков, аспирант

(Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследование по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса (ФГБНУ «Росинформагротех», п. Правдинский  Московская область, 8-495-993-44-04, E-mail: ts@rosinformagrotech.ru)

Аннотация

Приведен опыт сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники зарубежными компаниями. Большое внимание уделено работе компании JOHN DEER по обеспечению товаропроизводителей запасными частями.

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, сервисное обслуживание, запасные части, зарубежные компании.

УДК 631.3:005.934.4

Тенденции в организации ремонта

сельскохозяйственной техники

С.А. Горячев, зав. лабораторией

З.В. Волкова, аспирантка ГНУ

ГОСНИТИ Россельхозакадемии

Тел. +7 (495) 371-01-59

E-mail: gosniti1@mail.ru

Аннотация

Значительная часть сельхозтоваропроизводителей не в состоянии сегодня закупать в необходимых количествах современную энергонасыщенную технику отечественного и зарубежного производства из-за неудовлетворительного финансового положения. Тем самым вынуждена поддерживать работоспособность имеющегося машинно-тракторного парка регулярно проводимыми ремонтами.

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, технический сервис, «вброс», коэффициент обновления, коэффициент ликвидации, ремонтно-обслуживающая база (РОБ).

УДК 62-192

НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА ПРИ РАБОТЕ ПО ГАЗОДИЗЕЛЬНОМУ ЦИКЛУ

Б. П. Загородских, докт. техн. наук, профессор,

В. В. Володин, докт. техн. наук, доцент,

С. В. Абрамов, канд. техн. наук, ст. преподаватель,

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет

имени Н. И. Вавилова»

тел. 8 (8452) 74-96-21, e-mail: abramovsw@mail.ru

Аннотация

На основании экспериментальных данных, полученных в результате эксплуатационных испытаний тракторов, работающих по газодизельному циклу, определены параметры, характеризующие надежность системы питания дизельного двигателя, работающего по газодизельному циклу.

Ключевые слова: газодизельный цикл, надежность, интенсивность отказов, вероятность безотказной работы.

УДК 621.01.076

Определение оптимального уровня масла при картерной  смазке

для прямозубых конических колес

А.П. Карпович, к.т.н.,

Брянская государственная сельскохозяйственная академия

Тел.8 (483) 41-24-721; nikolas666_2008@rambler.ru

Аннотация

По разработанной методике определена формула определения   оптимального уровня масла для прямозубых конических колес.

Ключевые слова: гидравлические потери, инерционная составляющая гидравлических потерь, вязкостная составляющая гидравлических потерь, оптимальный уровень масла.

УДК 621.436

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА НАЧАЛА ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА

ФОРСУНКОЙ

А.А. Кочуров, канд. техн. наук, профессор.

тел. (4912)44-76-23 e-mail: a_lucky@mail.ru

Д.В. Зуб, вед.инженер ЦОПКТБ – филиал ГОСНИТИ Россельхозакадемии.

тел. (4912)44-76-23 e-mail: dima31@bk.ru

Аннотация

В статье рассмотрены существующие методы определения угла начала впрыскивания топлива форсункой и предложен способ увеличения точности его измерения.

Ключевые слова: ТНВД, регулировка топливной аппаратуры, угол начала впрыскивания топлива форсункой, повышение экономичности.

УДК 631.3.004.58

К интеграции знаний по технической эксплуатации сельскохозяйственной техники

А.М. Криков, гл. науч. сотр., д-р техн. наук, проф., А.Е. Немцев, зам. директора, д-р техн. наук, ст. науч. сотр., В.В. Коротких, зав. лаб., канд. техн. наук

(ГНУ Сибирский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Россельхозакадемии. г. Новосибирск, тел. 348 09 17,

E-mail: sibime@ngs.ru)

Аннотация

Рассматривается методологический подход к интеграции знаний применительно к технической эксплуатации сельскохозяйственной техники на основе набора публикаций по тематике в виде электронного документа путем формирования специализированного справочника об их информационных компонентах.

Ключевые слова: техническая эксплуатация сельскохозяйственной техники, интеграция знаний, публикации, электронный документ.

УДК 631.3.004.58

Информационная модель системы информационной поддержки процессов технического обслуживания

грузовых автомобилей АПК

А.М. Криков, ГНС, д-р техн. наук, проф.; А.Г. Федоров, аспирант

(ГНУ СибИМЭ Россельхозакадемии, г. Новосибирск,

т. 8-383-348-12-09, sibime@ngs.ru)

Аннотация

Рассматривается вариант информационной модели для создания информационной базы системы информационной поддержки технического обслуживания грузовых автомобилей КамАЗ.

Ключевые слова: техническое обслуживание, информационная поддержка, информационная модель.

УДК 621:63: 061.1

Год в ВТО для российского сельхозмашиностроения

В.Н. Кузьмин, зав. отделом, д-р экон. наук,

(Федеральное государственное научное учреждение «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл.,

тел. (495) 993-44-04, e-mail: kwn2004@mail.ru)

Аннотация

Изложены последствия года пребывания России в ВТО для сельскохозяйственного машиностроения.

Ключевые слова: Россия, ВТО, сельскохозяйственное машиностроение.

УДК 631.3

Организация технического сервиса сельскохозяйственных машин и оборудования в АПК республики Беларусь

Н.А. Лабушев – генеральный директор РО «Белагросервис».

(РО «Белагросервис» г.Минск , +375-17-245-64-81, mail@belagroservice.by)

Аннотация

В материале представлен анализ состояния технического сервиса сельскохозяйственной техники в АПК Республики Беларусь, перспективы развития этого важнейшего направления в сельскохозяйственном производстве республики.

Ключевые слова: сервис, импортная техника, дилерская сеть, гарантийный срок, ремонт, отказ, диагностика, восстановление.

УДК 678.012

Повышение послеремонтной безотказности ДВС и трансмиссий тракторов применением наноматериалов

В.П.Лялякин, д.т.н., Р.Ю.Соловьев, к.т.н., А.К.Ольховацкий, к.т.н.,

(ГНУ ГОСНИТИ; тел. 8-351-792-62-53), Д.А.Гительман (ЧГАА)

Аннотация

В статье приведены некоторые итоги и результаты исследования по сокращению эксплуатационной обкатки и повышению безотказности ДВС, отремонтированных ЦРМ СХП, применением наноматериалов.

Ключевые слова: задиры в ресурсных сопряжениях ДВС, межремонтный ресурс, наноматериалы, отказ третьей группы сложности, эксплуатационная обкатка.

УДК 629.114.2

Конструктивные особенности двигателей нового

поколения семейства А-41СИ

Максименко Н.М., заведующий лабораторией № 2 ГНУ ГОСНИТИ РАСХН

Лаптев А.А., с.н.с лаборатории № 2 ГНУ ГОСНИТИ РАСХН

т. 8(391) 243-92-60, e-mail: l2gosniti@g-service.ru

Аннотация

Проанализирована конструкторская документация на дизельные двигатели модели А-41СИ. По результатам анализа выявлено, что на дизелях данного типа внедрены индивидуальные головки цилиндров, электростартер с проставкой для запуска двигателей, усовершенствованы сборочные единицы и детали: коленчатый вал, комплекты коренных и шатунных вкладышей, гильза цилиндра, поршень, комплект поршневых колец, кожух с дисками муфты сцепления и др. Внедрение новых конструктивных изменений на дизелях типа А-41СИ позволило повысить их работоспособность и долговечность.

Ключевые слова: дизели, конструктивные изменения, допуски, посадки, номинальные размеры, сборочные единицы, редуктор, кожух с дисками, индивидуальная головка цилиндров, поршень, поршневое кольцо, конструкторская документация.

УДК 637.11

Сокращение затрат на мойку молокопроводов доильных установок за счет использования двухконтурной

системы промывки

В.Ю. Матвеев, к.т.н., доцент кафедры «Технический сервис»

(ГБОУ ВПО Нижегородский государственный инженерно-экономический институт,

тел.: 8-910-875-76-56,

e-mail: matveev_ngiei@mail.ru)

Аннотация

В работе рассмотрены вопросы создания энергоэффективной двухконтурной системы промывки на основе мобильного электрифицированного устройства с активными рабочими органами. Применение данной системы позволяет разделить процессы промывки доильных аппаратов и молокопровода, что обеспечивает эффективную гидромеханическую промывку доильных аппаратов и очистку молокопровода мобильным устройством с минимальным количеством моющего раствора. Предлагаемая система сокращает продолжительность промывки, расход моющего раствора и энергии до 50%.

Ключевые слова: система промывки, автомат промывки, доильные аппараты, молокопровод, контуры промывки, мобильные электрифицированные устройства с активными рабочими органами.

УДК 629.3.014.2.047.

Инструментальный контроль технической и экологической безопасности машин при эксплуатации

Е.В. Николаев, к.т.н., С.Н. Саяпин, инженер

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

(тел. 8-499-174-82-11, e-mail: ecoserv@mail.ru)

Аннотация

В статье рассмотрены проблемы, возникающие при оценке технического состояния транспортных средств, при проведении технического осмотра гостехинспекцией. Статья будет интересна инспекторам гостехнадзора, инженерам технического сервиса, студентам и аспирантам, обучающимся по соответствующим специальностям.

Ключевые слова: параметры экологической и технической безопасности, технический контроль, технические показатели, инструментальный контроль.

УДК 631.1

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РЕМОНТА

СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

В.В. Рылин,  кандидат технических наук

(Военный учебно-научный центр СВ «Общевойсковая академия ВС РФ»,

тел. 8-903-975-6775, E-mail: Rulin@msk.org.ru)

В.С. Григорьев, ведущий научный сотрудник,

доктор технических наук, профессор

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии,

тел. 8-906-745-8358, E-mail: 1117731@mail.ru) т

Аннотация

В статье проведен анализ процесса ремонта специальной техники, который показал, что с позиции системного подхода он является достаточно сложной, динамической системой, реализующей целевую функцию и включающей в себя различные элементы.

Целевая функция (задача) ремонта специальной техники на региональном уровне – восстановление её текущим и средним ремонтом в степени близкой к выходу из строя.

В качестве элементов системы приняты: поток ремонтного фонда, силы и средства РВО, отремонтированная (восстановленная) специальная техника.

Ключевые слова: Системный анализ, элементы системы ремонта, ремонт специальной техники, количественные и качественные показатели ремонтного фонда, силы и средства ремонтных органов.

УДК 631.115.11

Использование нефтепродуктов в фермерских хозяйствах

С.Н. Сазонов, заведующий лабораторией, д.т.н., профессор,

Д.Д. Сазонова, ведущий научный сотрудник, к.э.н., доцент.

(Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов Россельхозакадемии, г.Тамбов

Контактный телефон: (4752)-44-64-24, E-mail: snsazon@mail.ru)

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы использования нефтепродуктов в фермерских хозяйствах.

Ключевые слова: фермерские хозяйства; нефтепродукты; государственная поддержка.

УДК 631.115.11:631.25

Фактические условия обеспечения работоспособного состояния сельскохозяйственной техники

в фермерских хозяйствах

С.Н.Сазонов, заведующий лабораторией, д.т.н., профессор,

Д.Д.Сазонова, ведущий научный сотрудник, к.э.н., доцент.

(Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов Россельхозакадемии, г.Тамбов

Контактный телефон: (4752)-44-64-24, E-mail: snsazon@mail.ru)

Аннотация

В статье рассмотрены условия обеспечения работоспособного состояния сельскохозяйственной техники в фермерских хозяйствах.

Ключевые слова: фермерские хозяйства, сельскохозяйственная техника, запасные части, ремонтные мастерские.

УДК 621.9.06

К вопросу о реновации тяжёлых станков и средств

их технологического оснащения

Серегин А.А., к.т.н., доцент

(Оренбургский госуниверситет

8 905 844 09 29,

е-mail: aasdom@yandex.ru)

А.А. Шатилов, к.т.н., доцент кафедры МТ-13

(МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, тел. 8(499)1237434, 8(916)9083938,

e-mail: Druid.05@yandex.ru)

Аннотация

Изложена общая постановка вопроса реновации технологического оборудования. Приведены эмпирические данные по снижению технологической точности крупных и тяжёлых станков локомотиворемонтных заводов. На основе многолетних наблюдений предложена структурная модель цикла реновации тяжёлых станков и их приспособлений.

Ключевые слова: плановый предупредительный ремонт, приспособления, производительность, реновация, технологическая точность, тяжёлые станки, эксплуатация оборудования.

УДК637.11

Обоснование продолжительности эксплуатации сосковой резины доильных аппаратов

Соловьев С.А., д.т.н, профессор (ГОСНИТИ)

Козлов А.Н., к.т.н., доцент (ЧГАА), (тел:89026194119, alkoz2@yandex.ru)

Тимирбаева А.И., магистр (ЧГАА)

Ольховацкий А.К., к.т.н., профессор  (ГОСНИТИ,ЧГАА)

Аннотация

Приведены результаты исследований по жесткости различных марок сосковой резины доильных аппаратов при статической нагрузке двумя способами: по относительному удлинению и моменту смыкаемости противоположных стенок резины.

Ключевые слова: сосковая резина доильных аппаратов, относительное удлинение, момент смыкаемости противоположных стенок, распределение случайных величин, параметры распределения частот случайных величин, вероятность, месяц эксплуатации.

УДК 631.3.004.67:620.179.18

Оловянная фольга как инструмент эксплуатационного контроля

С.Г. Тютрин, зав. кафедрой, к.т.н, доцент

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования Курганский государственный

университет, г. Курган, т. 8-3522-42-19-63, e-mail: kgu_sm@rambler.ru)

Аннотация

Описаны результаты применения усталостных датчиков из оловянной фольги для ранней диагностики усталостных трещин и опасных величин циклических напряжений при эксплуатации и ремонте зерноуборочных комбайнов.

Ключевые слова: мониторинг, эксплуатационный контроль, усталостный датчик, оловянная фольга.

УДК 662.76:631

Зарубежный опыт и перспективы использования газомоторного топлива для машинно-тракторного парка

В.Ф.Федоренко, д-р техн. наук, проф., член-корреспондент Россельхозакадемии, директор

(Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследование по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса (ФГБНУ «Росинформагротех»,

п. Правдинский  Московская область, 8-495-993-44-04,

E-mail: fgnu@rosinformagrotech.ru)

Аннотация

Показаны опыт и перспективы использования газомоторного топлива для машинно-тракторного парка в сельском хозяйстве. Особое внимание уделено стимулированию использования газомоторного топлива в зарубежных странах.

Ключевые слова: автомобили, тракторы, газомоторное топливо, эффективность, зарубежный опыт, стимулирование, инфраструктура

УДК 338.432

Основные этапы развития ГОСНИТИ

В.И. Черноиванов

Академик РАСХН

8(495)371-84-55,

e-mail: i.ranceva.agro@gmail.com

Аннотация

В статье приводятся результаты исследований ученых на протяжении 60-летней деятельности Государственного Научного Учреждения Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка (ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии).

Ключевые слова: ремонт, технический сервис, ресурс, восстановление деталей, диагностика.

УДК 621.797:629.114.41

Обеспечение долговечности рабочего органа

зерносушилки путем формирования технологического ремонтного блока

А.П. Черныш, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой технологии

металлов и ремонта машин.

(ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный

институт», ул. Марковцева, 5, г. Кемерово, 650056, Россия, E-mail: tmrm@mail.ru,

тел. 8-951-571-12-45)

Аннотация

В данной статье в качестве объекта повышения износостойкости выбрана разработанная авторами установка для термообработки зернового материала, а именно перфорированный винтовой рабочий орган. Исследования проводились в лаборатории кафедры технологии металлов и ремонта машин Кемеровского ГСХИ. Целью исследования является выбор наиболее оптимального способа упрочнения функциональной поверхности перфорированного винтового рабочего органа с применением дешевых износостойких покрытий. Обоснованием выбора метода нанесения покрытия явилось применение способа формирования технологических ремонтных блоков (ТРБ), который позволил выполнить электроискровую обработку белым нелегированным чугуном.

Ключевые слова: установки для термообработки сыпучих материалов, сушка зерна, технологический ремонтный блок, упрочнение, наплавка, белый чугун, электроискровая наплавка.

УДК 628.218.222. 72

очистка машин, узлов и деталей

при техническом сервисе

В.М. Юдин д.т.н., профессор (Российский государственный аграрный заочный университет) т.8(495) 521-52-22, e-mail: www.@rgazu/ru

Аннотация

В данной статье представлен материал по очистки машин, узлов и деталей, представлена схема очистки моющих растворов.

Ключевые слова: очистка, загрязнения, моющие средства, моечная машина, фильтр.

Восстановление и упрочнение деталей

УДК 621.8.004.67

Влияние вибрационной обработки на уровень остаточных напряжений и механические свойства сварных соединений корпусных металлоконструкций резервуаров нефтескладов АПК

В.В. Ерофеев, д.т.н., профессор

(ФГБОУ ВПО ЧГАА, e-mail: ervv52@mail.ru),

В.В. Коваленко

(ФГБОУ ВПО ЧГАА, e-mail: ervv52@mail.ru)

Аннотация

Приведены результаты исследований по влиянию вибрационной обработки на уровень остаточных напряжений и механические свойства сварных соединений корпусных металлоконструкций резервуаров нефтескладов, На основе полученных результатов установлены оптимальные параметры виброобработки (частота и амплитуда) при сварке корпусных металлоконструкций резервуаров в процессе их изготовления, монтажа и ремонта и предложены рекомендации по совершенствованию технологического процесса их изготовления, монтажа и ремонта с применением сварки и сопутствующей виброобработки.

Ключевые слова: Вибрационная обработка, сварка, вертикальные стальные резервуары, остаточные напряжения, ударная вязкость, механические свойства, твердость, ресурсосберегающие технологии.

УДК. 621+502.7

Экологические аспекты реновации изделий

Б.В. Намаконов, доцент, к.т.н.

(Автомобильно-дорожный институт Дон НТУ, г. Горловка, Украина.

Тел. 0506157012, e-mail: namakonov@ukr.net)

Аннотация

В настоящее время значительное улучшение экологической напряженности на планете возможно промышленной реновацией технических изделий, которая позволяет многократно сократить использование природных ресурсов и снизить загрязнение окружающей среды.

Ключевые слова: экология, реновация технических изделий.

УДК 631.53.027:620.3

Риски использования и оценка безопасности наноматериалов и нанотехнологий

Л. А. Неменущая, ст. науч. сотр.

(Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и

технико-экономических исследование по инженерно-техническому

обеспечению агропромышленного комплекса

ФГБНУ «Росинформагротех»,

п. Правдинский, тел.:8(495)993-44-04)

nela-21@mail.ru

Аннотация

Представлены объемы производства различной нанотехнологической продукции. Указаны биологические риски возможного её использования. Рассмотрены методы оценки безопасности нанотехнологической продукции.

Ключевые слова: нанотехнологическая продукция, биобезопасность, риски применения.

УДК 621.515

Свойства покрытий, полученных электроконтактной приваркой металлических порошков

Р.Н. Сайфуллин, М.Н., д.т.н., доцент, Фархшатов, Н.С., д.т.н., профессор, Наталенко В.С., к.т.н., доцент, И.А. Абдрахманов, А.Ф. Зарипов

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии (г. Москва)

ФГБОУ ВПО «Башкирский ГАУ» (г. Уфа)

riledin@mail.ru

Аннотация

В статье отмечаются достоинства способа получения покрытий электроконтактной приваркой металлических порошков, описывается технология получения таких покрытий, а также физико-механические свойства порошковых покрытий полученных электроконтактным способом.

Ключевые слова: порошковые покрытия, электроконтактная приварка.

УДК 631.55.004

Технология восстановления лемеха плуга фирмы LEMKEN

С.А.Соловьев, д.т.н., профессор ГНУ ГОСНИТИ, В.А.Шахов д.т.н., профессор,

М.Г. Аристанов, соискатель

ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный аграрный университет, г.Оренбург, ул. Челюскинцев, 18

(тел. 8(3532)77-59-50, e-mail: aristanov.m@mail.ru)

Аннотация

Представлена технология восстановления лемеха плуга фирмы LEMKEN методом приваривания лезвия-накладки с последующей наплавкой износостойкого материала. Проведены исследования материала лемеха плуга «Вари Титан» LEMKEN.

Ключевые слова: лемех, испытания, износ, наработка, восстановление.

УДК 621.9

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «СИНТЕЗ ЦЕНТРИРУЮЩЕГО ЗАЖИМНОГО МЕХАНИЗМА КУЛАЧКОВОЙ ОПРАВКИ»

А.А. Шатилов, к.т.н., доцент кафедры МТ-13,

Ю.Н.Змиевской, к.т.н.; П.В. Лужных, инженер, студент

(МГТУ им. Н.Э. Баумана, ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, Москва, тел. 8(499)1237434, 8(916)9083938, 8(905)5610651, e-mail: Druid.05@yandex.ru)

Аннотация

Разработана система автоматизированного синтеза центрирующего зажимного механизма кулачковых оправок. Возможности системы показаны на примере.

Ключевые слова: оправка, центрирующий зажимной механизм.

УДК 621.797

РЕНОВАЦИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Абакумов Ю.Ф., к.т.н., доцент,

(8(917)515-05-88; nabakumova@yandex.ru)

Козлов А.В., к..т.н., доцент,

8(965)438-18-78

Зуйков С.С., ст. преподаватель

8(916)484-23-90

Юсипов Р.Ф., к.т.н., доцент

8(903)736-88-58.

г. Москва,  МГТУ им. Н.Э. Баумана

Аннотация

Ресурс большинства машин зависит от небольшого количества деталей, износ которых обычно невелик, а ресурс материала далеко не выработан. Рост парка машин вызывает необходимость увеличения поставок запасных частей, на изготовление которых требуется дополнительное количество материальных и трудовых ресурсов. Продление технического ресурса и срока службы машин и агрегатов, своевременное восстановление их работоспособности и модернизация равноценно увеличению их выпуска.

Ключевые слова: реновация, восстановление работоспособности, технический ресурс, срок службы, металлополимерные и клеевые композиции, электродуговая металлизация, газопламенное напыление и наплавка.

УДК 621.791.92

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ УПРОЧНЕННЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН

В.Ф. Аулов, зав. лабораторией №21, к.т.н.,

П.В. Лужных, инженер лаборатории №21,

А.В. Кирейнов, инженер лаборатории №21,

А.В. Рыбалкин, инженер лаборатории №21,

А.Н. Строев, инженер лаборатории №21

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, г. Москва,

тел. 8-(499)-174-83-04, E-mail: gosniti@mail.ru)

Аннотация

Проведены полевые испытания деталей, упрочненных различными методами, проанализирован износ в условиях супесчаных почв. Даны рекомендации по упрочнению и повышению ресурса рабочих органов почвообрабатывающих машин.

Ключевые слова: упрочнение, рабочие органы, испытание, износ, ТВЧ.

УДК 629.3.014.2:005.934.4

Применение перфторированных антифрикционных добавок

к моторным маслам для улучшения эксплуатационных показателей ДВС

К.В. Быков, соискатель кафедры «Технический сервис»

(ФГБОУ  ВПО   МГАУ им. В. П. Горячкина,

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 58, (499) 977-24-10, konstantin_bykov@bk.ru)

Аннотация

Приведены результаты изучения износа трибосопряжений, моделирующих сопряжения деталей ДВС, при использовании моторного масла, модифицированных перфторированной антифрикционной добавкой. Показана взаимосвязь между свойствами добавки и улучшением эксплуатационных показателей ДВС.

Ключевые слова: трение; износ; антифрикционная добавка; перфторорганическое соединение; перфторированная карбоновая кислота; антифрикционные свойства, технический сервис; эксплуатационные характеристики ДВС.

УДК 629.3.014.2.002.8

Современные аспекты и технологии утилизации

автотракторной техники

Е.В. Быкова, доцент кафедры «Технологии и машины в растениеводстве»

(ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева»,

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49, (499) 976-23-63, bykeleva@bk.ru)

В.Е. Кожевникова, аспирантка отдела «Отдела анализа и обобщения информации по техническому сервису и оборудованию для перерабатывающих отраслей АПК»

(ФГБНУ  «Росинформагротех»,  141261, Московская область, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Лесная, 20, (499) 993-44-04, ts@rosinformagrotech.ru)

Аннотация

Рассмотрены особенности процесса утилизации сельскохозяйственной автотракторной техники. Проведен анализ современного состояния вопроса утилизации сельхозтехники. Рассмотрены аспекты практического осуществления процесса утилизации.

Ключевые слова: утилизация, автотракторная техника, анализ, аспекты.

УДК 621.791.

ФЕРРОМАГНИТНАЯ ШИХТА ДЛЯ ДУГОВОЙ НАПЛАВКИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ИЗ СТАЛИ И ЧУГУНА

В.Г. Вялков, С.Н. Глазунов, доценты, к.т.н.;

Д.В. Апраксин, инженер; П.А. Цирков, ассистент

(кафедра «Технологии обработки материалов» МГТУ им Н.Э. Баумана,

г. Москва, (499) 267-00-62, mt13welding@gmail.com)

Аннотация

Работа посвящена подбору состава ферромагнитной шихты для наплавки сталей и чугуна.

Ключевые слова: восстановление поверхности, ферромагнитная шихта, легированная наплавка, стабильное горение дуги.

УДК 621.791.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ НАВАРКИ

В.Г. Вялков, С.Н. Глазунов, доценты, к.т.н.; 
Д.В. Апраксин, инженер; П.А. Цирков, ассистент

(кафедра «Технологии обработки материалов» МГТУ им Н.Э. Баумана, 
г. Москва, (499) 267-00-62, mt13welding@gmail.com)

Аннотация

Настоящая работа посвящена восстановлению поверхностей сложной формы методом электроконтактной наварки порошковой ленты или проволоки.

Ключевые слова: восстановление поверхностей, электроконтактная наварка, внутреннее давление, легирование поверхности, сварочные деформации.

УДК 631.3.02.004.67

Применение ресурсосберегающих технологий для восстановления базовых деталей дизельных двигателей

с аварийными дефектами

В.А.Денисов, к.т.н.

Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка РАСХН,

109428, Россия, г. Москва, 1-й Институтский проезд, д. 1

8(495) 371-27-56

Аннотация

Для восстановления базовых деталей дизельных двигателей с дефектами, ведущими к аварийным отказам, предлагаются новые ресурсосберегающие технологии с использованием методов электроискровой наплавки и холодного газодинамического напыления порошков. Технологии эффективны в условиях небольших ремонтных производств и участков с небольшими программами восстановления деталей широкой номенклатуры и разных марок машин.

Ключевые слова: блок цилиндров, головка блока цилиндров, коленчатый вал, дизельный двигатель,  аварийные дефекты, восстановление, электроискровая наплавка, газодинамическое напыление.

УДК 658.562.3

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

В.С. Дрижов, канд.техн.наук., доцент

(тел. 8 (910) 467-71-97; E-mail: vdrizhov@gmail.com

Московский государственный технический

университет  им. Н.Э. Баумана)

Аннотация

Технологические процессы по восстановлению деталей машин и механизмов на основе способов сварки плавлением являются специальными процессами, контроль качества которых должен осуществляться на каждом этапе его реализации. Современные Системы качества при восстановлении деталей должны разрабатываться не только с учетом общих требований, но и специальных требований, относящихся к способам сварки плавлением. Неотъемлемой частью такой системы качества является система оценки соответствия параметров качества — система сертификации.

Ключевые слова: система качества, технологическая прочность, сертификация, аттестация, объекты сварочного производства.

УДК 621.8.004.67

Влияние вибрационной обработки на уровень остаточных напряжений и механические свойства сварных соединений корпусных металлоконструкций резервуаров нефтескладов АПК

В.В. Ерофеев, д-р техн. наук, профессор

(ФГБОУ ВПО ЧГАА,e-mail: ervv52@mail.ru),

В.В. Коваленко

(ФГБОУ ВПО ЧГАА,e-mail: ervv52@mail.ru)

Аннотация

Приведены результаты исследований по влиянию вибрационной обработки на уровень остаточных напряжений и механические свойства сварных соединений корпусных металлоконструкций резервуаров нефтескладов, На основе полученных результатов установлены оптимальные параметры виброобработки (частота и амплитуда) при сварке корпусных металлоконструкций резервуаров в процессе их изготовления, монтажа и ремонта и предложены рекомендации по совершенствованию технологического процесса их изготовления, монтажа и ремонта с применением сварки и сопутствующей виброобработки.

Ключевые слова: Вибрационная обработка, сварка, вертикальные стальные резервуары, остаточные напряжения, ударная вязкость, механические свойства, твердость, ресурсосберегающие технологии.

УДК 621.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПЛОТНЕНИЙ ГАЗОВЫХ ТУРБИН

КОМПОЗИЦИОННЫМИ ПОРОШКАМИ

В.С. Есенбеков, к.т.н., доцент МГТУ им Н.Э.Баумана, Д.В.Юрова,

ассистент  МГТУ им  Н. Э. Баумана, С.Т. Телевный  , с.н.с., ВИАМ ,

И.Я .Паремский ,  ст.преподаватель МГТУ им Н.Э.Баумана.

tyalina.ev@bmstu.ru

Аннотация

Изложены результаты исследований по восстановлению газотурбинных двигателей методом плазменного напыления композиционных порошков. Разработана технология получения композиционных порошков на основе жаростойких сплавов, содержащих 2…12 % фтористого кальция в качестве твердой смазки.

Ключевые слова: восстановление, порошки, жаростойкость, плазменное напыление, уплотнение, газовый поток.

УДК 631.3.004

Перспективы применения электроискрового метода на примере

восстановления шатунов дизельных двигателей тяжелонагруженных машин

Р.Н. Задорожний, к.т.н., н.с.;

Москва, ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

8(499) 174-83-09

Аннотация

Приводятся результаты применения электроискрового метода нанесения покрытий для восстановления шатунов дизельных двигателей, приведена экономическая эффективность использования электроискрового метода нанесения покрытий для восстановления шатунов на примере Краснодарского края.

Ключевые слова: шатуны; ремонт; восстановление деталей; технологии; электроискровая обработка.

УДК 621.9.048

Увеличение толщины электроискровых покрытий. Состояние вопроса: Часть 1.  Причины ограничения толщины покрытий

В.И. Иванов, зав. лабораторией, к.т.н.

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, г. Москва,

тел. +8(499)174-83-42, е-mail: tehnoinvest-vip@mail.ru)

Аннотация

Работа посвящена актуальной проблеме увеличения толщины электроискровых покрытий. Выполнен анализ опубликованных работ, связанных с изучением причин ограничения толщины покрытий и методов ее увеличения.

Ключевые слова: электроискровая обработка, толщина покрытия, фазовый состав, микроструктура, остаточные напряжения, режим.

УДК 621.9.048

Увеличение толщины электроискровых покрытий. Состояние вопроса: Часть 2.  Методы увеличения толщины покрытий

В.И. Иванов, зав. лабораторией, к.т.н.

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, г. Москва,

тел. +8(499)174-83-42, е-mail: tehnoinvest-vip@mail.ru)

Аннотация

Работа посвящена актуальной проблеме увеличения толщины электроискровых покрытий. Выполнен анализ опубликованных работ, связанных с изучением причин ограничения толщины покрытий и методов ее увеличения.

Ключевые слова: электроискровая обработка, толщина покрытия, фазовый состав, микроструктура, остаточные напряжения, режим.

УДК 631.3004.67(075.8)

Ресурсосберегающая обработка резанием ремонтных заготовок

В.П. Иванов, д.т.н., профессор, А.П. Кастрюк, к.т.н., доцент

(Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь)

E-mail:ivprem@tut.by, тел. +375–214–531047

Аннотация

Приведен анализ статистического материала по измерению отклонений осей коренных и шатунных шеек коленчатых валов от оси вращения шпинделя шлифовального станка при обработке. Обоснованы ресурсосберегающие мероприятия по совершенствованию процессов обработки восстанавливаемых коленчатых валов.

Ключевые слова: коленчатый вал, восстановление, ремонтный размер, обработка.

УДК  621.793.7

Структура и свойства износостойких покрытий, получаемых методами газотермического напыления

В.М. Гусев, доцент, к.т.н., А.В. Бурякин, доцент, к.т.н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, г. Москва, т. 8.499.233.93.41, E-mail: albur55@yandex.ru),

В.Б. Мордынский, ст. научный сотрудник, к.т.н. (ИВТ РАН, г. Москва, т.8.499.485.93.63

E-mail: 16mvb@mail.ru)

Аннотация

Описана технология нанесения износостойких покрытий большой толщины плазменным и электродуговым напылением. Приведены результаты исследований механических свойств покрытий.

Ключевые слова:. плазменное напыление, электродуговая металлизация, свойства покрытий.

УДК621.9.047.7

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УПРОЧНЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ

ДЕТАЛЕЙ НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ

С ПОМОЩЬЮ ЭИЛ ЭЛЕКТРОДАМИ ИЗ СПЛАВА AL-SN

А.И. Дикусар, д-р хим. наук, профессор,

Е.В. Юрченко, ст. преподаватель

(Приднестровский государственный университет

им. Т.Г.Шевченко)

Республика Молдова, г. Тирасполь, тел +373 77729256,

е.iurcenko@mail.ru)

Аннотация

Показано, что в условиях электроискрового легирования (ЭИЛ) поверхности алюминиевого сплава (Д1) электродом-инструментом из сплава Al-Sn (20% Sn) в поверхностном слое образуются нанонити оксида олова. Тестовые испытания таких поверхностей в паре трения с контртелом из закаленной стали, как е условиях сухого трения, так и трения со смазкой, показали, что износ контртела на порядок и более величины превышает износ полученных после электроискрового легирования поверхностей алюминиевого сплава. Показаны возможности использования электроискрового легирования сплавом Al-Sn для восстановления и упрочнения алюминиевых деталей.

Ключевые слова: электроискровое легирование, алюминиевые сплавы, упрочнение, восстановление.

УДК 669-154.9

Восстановление алюминиевого сплава из шлака

А.В. Козлов,  к.т.н., доцент т.89654381878

Anatolij_kozlov @inbox

Ю.Ф.Абакумов к.т.н., доцент

Р.Ф. Юсипов к.т.н., доцент

г.Москва  МГТУ им. .Э.Баумана

Аннотация

Проведены исследования по выявлению влияния гранулометрического состава и влажности на выход алюминиевого сплава из шлака. Показано, что для максимального извлечения алюминиевого сплава из шлака необходимо для конкретных условий восстановления применять определенные размеры шлака. Длительное хранение шлака на открытых площадках предприятия уменьшает выход алюминиевого сплава из-за его окисления. Установлено, что применение фильтров в литниковой системе обеспечивает ламинарное течение расплава при заполнении формы. Для получения качественных отливок из вторичного алюминия следует проводить рафинирование сплава в литейной форме с использованием волокнистых сетчатых фильтров.

Ключевые слова: шлак, алюминиевый сплав, гранулометрический состав, литейная форма, волокнистые сетчатые фильтры, гидравлический удар, адгезия, неметаллические включения.

УДК 621.9.048.4

Микротвердость электроискровых покрытий из аморных и нанокристаллических сплавов

А.В. Коломейченко, д.т.н., доцент,

И.С. Кузнецов, к.т.н., ст. преподаватель.

(ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет», г. Орел)

тел. (4862) 43-19-79, E-mail: Ivan-654@yandex.ru)т

Аннотация

В статье представлены исследования микротвердости электроискровых покрытий, полученных электродами из аморфных и нанокристаллических сплавов, которыми установлено, что покрытия имеют высокую микротвердость. Работа выполнена при поддержке Научно-технического совета Орловской области в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области» на 2013–2020 годы.

Ключевые слова: электроискровая обработка, электроискровое покрытие, аморфный сплав, нанокристаллический сплав, микротвердость.

УДК 621.785: 621.99: 621.282.1:621.793.7-034.35'

технологические методы, оборудование и материалы для восстановления и упрочнения деталей газопламенным напылением

В.Н. Коренев

Государственное научное учреждение Всероссийский научно- исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии), г. Москва

кандидат технических наук, доцент, заведующий сектором №17 «Новые технологии»

Тел.: +7(910)304-74-79

E-mail: korenev-vlad@list.ru

А.Ю. Родичев

ЗАО «Дормаш», г. Орел

кандидат технических наук, начальник конструкторского бюро общих компоновок

Тел. +7(905)167-33-22

E-mail: rodfox@yandex.ru

А.В.Семёнов

ООО «Технодом» г. Орел

директор Орловского филиала

Тел. +7(910)200-50-91

E-mail: sem@technodom.com

Аннотация

В работе проведено расширенное и углубленное рассмотрение проблем повышения долговечности деталей машин методом газопламенного напыления в различных областях применения и пути их решения, а также представлены полученные результаты и дальнейшие направления развития технологических методов, оборудования и применяемых материалов.

Ключевые слова: газопламенное напыление, технология и оснастка, прочность сцепления, подготовка поверхности, порошковый материал, водородно-кислородное пламя, биметаллический подшипник скольжения, накатывание.

УДК 621.9.048.4

Восстановление изношенных корпусов масляных насосов

дизельных двигателей газодинамическим напылением алюминиевых порошковых материалов

А.Ю. Костюков, к.т.н.; В.А. Денисов, к.т.н.

Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка РАСХН,

109428, Россия, г. Москва, 1-й Институтский проезд, д. 1, т.8(495)371-37-56

Чуликов А.В., гл. инж.; Донской Д.В., инж.

ГУП «Мосгортранс» г.Москвы филиал «2-ой Автобусный парк»

Аннотация

Представлена технология восстановления изношенных корпусов масляных насосов дизельных двигателей Caterpillar с использованием метода холодного газодинамического напыления порошковых материалов.

Ключевые слова: корпус масляного насоса, износ, восстановление, газодинамическое напыление.

УДК 621.8

Влияние резания с нагревом на прочностные свойства наплавленных деталей

И.Н. Кравченко, д.т.н., профессор

тел. 8 (916) 837-88-18; e-mail: kravchenko-in71@yandex.ru

В.В. Сельдяков, инженер

тел. 8 (926) 181-47-29; e-mail: vtu5240276@yandex.ru

(Военно-технический университет, г. Балашиха)

Е.В. Зубенко, старший преподаватель

тел. 8 (962) 443-99-67; e-mail: lena_eva11@list.ru

(Ставропольский государственный аграрный университет)

Аннотация

В работе на основе проведенных исследований физико-механических свойств металла, упрочненного резанием с нагревом, установлены закономерности разрушения сварного соединения под действием знакопеременных крутящих моментов и влияния характера механической обработки (холодное резание, резание с нагревом) на число циклов нагружения сварного шва под нагрузкой до момента разрушения.

Ключевые слова: циклические нагрузки, обработка деталей, усталостные испытания, остаточные напряжения, прочность металла.

УДК 623.4.01

Исследование тепловых параметров и режимов обработки наплавленного слоя термоупругопластическим деформированием при восстановлении деталей

И.Н. Кравченко, д.т.н., профессор

тел. 8 (916) 837-88-18; e-mail: kravchenko-in71@yandex.ru

(Военно-технический университет, г. Балашиха)

Е.В. Зубенко, старший преподаватель

тел. 8 (962) 443-99-67; e-mail: lena_eva11@list.ru

(Ставропольский государственный аграрный университет)

М.Н. Ерофеев, д.т.н., доцент

тел. 8 (926) 277-73-61; e-mail: erofeeff2007@yandex.ru

(Военно-технический университет, г. Балашиха)

Аннотация

Приведены сравнительные исследования тепловых параметров резания холодных и нагретых до температур разупрочнения металлических заготовок. На основании методики проведения экспериментов исследовано влияние режимов термодинамической обработки на качество поверхностного слоя детали.

Ключевые слова: термодинамическая обработка, термоупругопластическое деформирование, восстановление деталей, режимы резания, тепловые параметры.

УДК 621.

Восстановление деталей –

важное направление в исследованиях ГОСНИТИ

В.П. Лялякин, зам.директора, д.т.н., профессор

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии,

т.8-495-371-21-44; e-mail: valpal-1938@mail.ru

Аннотация

В статье приводятся результаты исследования ученых бывшего института Всесоюзного научно-исследовательского технологического института упрочнения и восстановления деталей, который в 1979 г. выделился в самостоятельное подразделение, а в 2003 г. опять вошел в структуру ГОСНИТИ.

Ключевые слова: восстановление, наплавка, напыление, ресурс, долговечность, износ, износостойкость.

УДК:621.23

Модернизация смесителя бетона фирмы” Элкон”

В.А. Мамин   к.т.н., доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана

г. Москва, тел.8-916-179-95-76, E-mail: maminv42@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена вопросам повышения надежности работы смесителей бетона. Для получения хороших результатов по продолжительности работы следует применять чугунные плужки с содержанием хрома свыше 12%. Предлагается технология изготовления центральных поворотных стоек с использованием литых деталей и деталей из проката, которая существенно уменьшает стоимость изготовления.

Ключевые слова: поворотные стойки центральные и боковые, карбидные включения, полуформа.

УДК 621.793.72

РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ПОРОШКОВЫХ ПРОВОЛОК ДЛЯ ЭЛЕКТРОДУГОВОГО НАПЫЛЕНИЯ

В.П. Мурзаев,

Д.Б. Слинко, к.т.н.,

Ю.Н. Щетинин

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

т.8(495) 709-33-91

Аннотация

Одним из перспективных способов газотермического напыления является электродуговое напыление. Применение электродугового напыления особенно эффективно для защиты металлических конструкций от коррозии, получения жаропрочных, жаростойких и износостойких покрытий. Эффективен способ также при восстановлении и упрочнении деталей тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин.

Значительно расширить область применения электродугового напыления можно, используя новые электродные материалы в виде порошковых проволок, себестоимость которых можно снизить, используя отходы кабельного производства в виде ленты и чугунную стружку от машиностроительных предприятий.

Ключевые слова: электродуговое напыление, порошковые проволоки, прочность сцепления, пористость, химические соединения.

УДК 621.793.72

Повышение качества покрытий с использованием последующей электромеханической обработки

Мурзаев В.П.,

Слинко Д.Б.

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

т.8(495) 709-33-91

Аннотация

При восстановлении цилиндрических деталей, работающих при высоких удельных давлениях и знакопеременных нагрузках, предлагается последующее упрочнение покрытий, полученных методом электродугового напыления электромеханическим способом.

Применение данной технологии расширит область восстанавливаемых деталей с повышением их физико-механических свойств.

Ключевые слова: электродуговое напыление, порошковые проволоки, прочность сцепления, электромеханическое упрочнение.

УДК 621.9.048:620.197.323

Новые способы подготовки поверхностей твердых сплавов под низкотемпературную пайку

В.В.  Паршутин, ведущ. научн. сотр., канд. техн. наук,

А.М. Парамонов, стар, научн. сотр., канд. техн. наук,

А.В. Коваль, науч. сотр.,  Н. В. Чернышева, инженер,

(Институт прикладной физики Академии наук Республики Молдова,

г.  Кишинев, e-mail: vlad.parshutin40@mail.ru)

В.И. Иванов, канд. техн. наук (ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии,

г. Москва, e-mail: tehnoinvest-vip@mail.ru)

Аннотация

В работе рассмотрены способы высокотемпературной и низкотемпературной пайки твёрдосплавного инструмента. Описаны несколько новых методов электрохимической активации паяемой поверхности твердых сплавов. В результате обработки получаются прочные паянные соединения сталь-твердый сплав.

Ключевые слова: низкотемпературная пайка, электрохимическая активация поверхности, химико-термическая обработка.

УДК 631.316.022.4.004.67:621.793

к вопросу ПРИМЕНЕНИЯ металлокерамическиХ

материалОВ ДЛЯ упрочнения лап культиваторов

Н.В. Титов, доцент, к.т.н., А.В. Коломейченко, доцент, д.т.н.,

В.В. Виноградов, аспирант

(ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет», г. Орел, тел. 8(4862)43-19-79, e-mail: ogau@mail.ru)

Н.Н. Литовченко, вед. научн. сотрудн. группы 10 лаборатории №9, к.т.н.

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, г. Москва,

тел. 8(495)371-69-00, e-mail: valpal-1938@mail.ru)

Аннотация

В статье приведены результаты полевых испытаний лап культиваторов, режущие кромки которых упрочнены электровибродуговым методом с использованием металлокерамических материалов в виде паст. Показана целесообразность использования данного метода упрочнения и материалов для повышения износостойкости лап культиваторов.

Ключевые слова: лапа культиватора, металлокерамический материал, электровибродуговое упрочнение, износостойкость

УДК 621.892.09

Классификация трибомодификаторов

С.Н. Шарифуллин, профессор кафедры механизации в АПК, д.т.н., доцент

(Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета в г. Чистополе, 8-84342-50210, Е-mail: saidchist@mail.ru)

А.В. Дунаев, зав. лаб., к.т.н.

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, тел. 8-499-174-81-71, Е-mail: dunaev135@mail.ru)

Аннотация

В статье на основе исследовательских данных произведена классификация трибомодификаторов для улучшения технических характеристик поверхностей узлов трения машин и механизмов.

Ключевые слова: трибомодификатор, трибопрепарат, присадка, добавка.

УДК 621.9.042

Эффективность применения метода резания с опережающим пластическим деформированием в технологиях восстановления деталей машин и утилизации стружки

В.М. Ярославцев, профессор, д.т.н. (Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. Тел. (499) 180-05-78)

Аннотация

Представлены сущность и технологические возможности метода резания с опережающим пластическим деформированием. Дается оценка эффективности применения метода в технологиях восстановления деталей машин, а также использования его для дробления сливной стружки на металлорежущем станке, что позволяет исключить технологическую операцию ее дробления на специальном оборудовании перед брикетированием на стадии утилизации.

Ключевые слова: резание с опережающим пластическим деформированием, восстановление деталей, утилизация стружки, эффективность.